Российская Федерация

Самарская область, Кинель-Черкасский район

сельское поселение Кинель-Черкассы

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

от «08» декабря 2017 года                                                                            № 44-7

Принято

Собранием представителей

сельского поселения Кинель-Черкассы

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

«08» декабря 2017 года

«Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  на 2017 – 2033 годы»

Во исполнении положений частей 1,2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2017 – 2033 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая жизнь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Кинель-Черкассы в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Кинель-Черкассы

муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области                                           Молодцова И.А.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Собранием представителей

сельского поселения Кинель-Черкассы

муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области

«08» декабря 2017 года №44-7

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области»

на 2017-2033 годы

2017 г.

Содержание

Содержание

Введение

Паспорт Программы	.

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

3.1. Характеристика сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.

3.3. Прогноз развития промышленности.

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Кинель-Черкассы.

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

4.2. Система водоотведения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

5.2. Система водоотведения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

6. Организация реализации проектов программы с. п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.

6.4. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Введение

Программа комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2017-2033 годы  (в дальнейшем – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении».

- Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

- Генеральный план сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района  Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области

Программа комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

В основу формирования и реализации Программы положены следующие принципы:

- целепологания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексность – формирование Программы во взаимосвязи с различными целевыми программами (на федеральном, областном, муниципальном уровнях), реализуемыми на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых и жидких бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального образования на 2017-2033 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

## ПАСПОРТ

## программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области» на 2017-2033 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении». Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129. Генеральный план сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области |
| Ответственный исполнитель программы | Управления делами сельского поселения Кинель-Черкассы Администрации Кинель-Черкасского района Самарской области, организации коммунального комплекса Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Самарской области. |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение потребителей всех категорий коммунальными услугами нормативного качества. Эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Задачи программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг. Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК). |
| Показатели (индикаторы) программы | По системам водоснабжения: строительство новых водопроводных сетей протяженностью 59474 м; реконструкция водозабора с увеличением производительности до 5200 куб. м/сут.; установка приборов учета водных ресурсов на водозаборных сооружениях, водоводах; обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По системам водоотведения: строительство КНС производительностью до 180 куб. м/сут.; реконструкция 3-х КНС производительностью до 250 куб. м/сут., 350 куб. м/сут. и 100 куб. м/сут. соответственно; строительство КОС производительностью до 4000 куб. м/сут.; строительство новых канализационных сетей протяженностью 27941 м; улучшение экологической ситуации. |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализация программы планируется на 2017-2033 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложения | Общий объем финансирования Программы – 544 222,17 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета сельского поселения Кинель-Черкассы м. р. Кинель-Черкасский – 5 442,32 тыс. руб. средств бюджета м. р. Кинель-Черкасский – 16 326,95 тыс. руб. средств областного либо федерального бюджета – 54 421,52 тыс. руб. средств иных источников – 303 986,93 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение качества и надежности коммунальных услуг; - увеличение количества модернизированных объектов водоснабжения; - увеличение числа многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества. |

1. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

1.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.

К перспективным показателям развития муниципального образования относятся:

- динамика численности населения;

- динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов;

- динамика частной застройки;

- площади бюджетных организаций;

- площади административно-коммерческих зданий;

- прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы.

В данном подразделе Программы приведены перспективные показатели в количественном выражении. Обоснование их определения на основе проведенного анализа приведено в разделе настоящей Программы «Перспективные показатели развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы».

Таблица 1.1. Динамика численности населения.

| Показатель | 2009 г. | 2011 г. | 2014 г. | 2025 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 20046 | 18695 | 18666 | 21152 | 22727 |

Динамика частной жилой застройки.

Жилая зона в сельском поселении Кинель-Черкассы представляет застройку низкой плотности. В жилой  зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка представлена индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (2-х - 3-х этажными многоквартирными жилыми домами).

По данным отдела архитектуры и градостроительства Кинель-Черкасского района, общий жилищный фонд по с.п. Кинель-Черкассы на 01.01.11 г. составляет 579762,1 м2

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда с.п. Кинель-Черкассы на 2011 г. составила 31 м2  на человека, при численности постоянного населения 18695 человек.

Обеспеченность населения с.п. Кинель-Черкассы общей площадью жилого фонда выше среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв.метра.

Таблица 1.2. Прогноз ввода частной жилой застройки (новой) до 2033 года.

| Перспективные площадки по жилое строительство | Количество домов | Площадь зданий, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Кинель-Черкассы, Площадка №1, 60 инд. ж. домов | 60 | 12000 |
| с. Кинель-Черкассы, Площадка №2, 62 инд. ж. дома | 62 | 10200 |
| с. Кинель-Черкассы, Площадка №3, 24 инд. ж. дома | 22 | 4800 |
| с. Кинель-Черкассы, Площадка №4, 177 инд. ж. домов | 177 | 35400 |
| с. Кинель-Черкассы, Площадка №5, 119 инд. ж. домов | 119 | 23800 |
| с. Алтухово, Площадка №1, 85 инд. ж. домов | 85 | 17000 |
| с. Алтухово, Площадка №2, 187 инд. ж. домов | 187 | 37400 |
| с. Алтухово, Площадка №3, 60 инд. ж. домов | 60 | 34200 |
| с. Свободные Ключи, Площадка №1, 32 инд. ж. дома | 32 | 6400 |
| с. Свободные Ключи, Площадка №2, 156 инд. ж. домов | 156 | 31200 |
| с. Свободные Ключи, Площадка №3, 77 инд. ж. дома | 77 | 15400 |
| с. Вольная Солянка, Площадка №1, 34 инд. ж. дома | 34 | 6800 |
| с. Вольная Солянка, Площадка №2, 50 инд. ж. домов | 50 | 10000 |
| с. Прокопенки, Площадка №1, 33 инд. ж. дома | 33 | 6600 |
| с. Тоузаково, Площадка №1, 62 инд. ж. дома | 62 | 10200 |
| Всего по генеральному плану в с.п. Кинель-Черкассы планируется увеличение: |  | 923562 |

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

В селе Кинель-Черкассы нет единого общественного центра. В части села сформировался  свой центр, а на отдаленных территориях - подцентры первичного обслуживания.

В Западной части села сложился административно-деловой центр, по планировочному решению линейный и расположен – вдоль ул. Чапаевская и ул. Красноармейская.

Центральная районная больница, расположенная по ул. Алферова, состоит из нескольких лечебных корпусов и стационаров, размещенных в 2-х этажных капитальных и 1 этажных деревянных зданиях. В настоящее время детское отделение и детская консультация находятся в главном корпусе в стесненных условиях. Женская консультация, стоматологическая поликлиника, зубопротезное отделение находятся в приспособленных зданиях.

В Восточной части села сложился общественно-торговый центр, по планировочному решению узловой – на пересечении 4-х улиц: пр. 50 лет Октября, ул. Молодогвардейская, ул. Калинина, ул. Ефремова.

На пересечении ул. Московская и пр. 50 лет Октября сложился торговый центр, который формируется зданиями предприятий торговли и бытового обслуживания.

Подцентры первичного обслуживания расположены в Восточной части села и в Южной части села по ул. Казакова. В северной части села по ул. Октябрьской сложился торговый центр.

На территории села функционируют несколько десятков магазинов и рынок. В связи с тем, что они в основном, сосредоточены в центральной части села, предлагается строительство магазинов, включая окраины, для шаговой доступности населения объектами торговли. В соответствии с постановлением «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов», нормы расчета торговых площадей в Кинель-Черкасском районе приняты – 223 кв. м на 1 тыс. человек.

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области», проектом генерального плана на 1 очередь строительства предусматривается:

- Реконструкция:

Центральной районной больницы в с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8 (завершение);

стадиона «Урожай» в с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 62;

дома молодежных организаций на 100 мест Кинель-Черкасского района в с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина, 49 (завершение);

кинотеатра им. Гагарина под Дом детского творчества на 250 мест со спортивным залом площадью - 250 м2 площади пола в с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 58;

общеобразовательных учреждений (школа №3) на 380 уч-ся в с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова, 43;

детско-юношеской спортивной школы в с. Кинель-Черкассы на 120 уч-ся, ул. Школьная, 1;

дома детского творчества на 150 уч-ся в с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная, 1;

храма «Вознесения Христова» в с. Кинель-Черкассы по ул. Советской.

Дошкольных образовательных учреждений в с. Кинель-Черкассы:

детский сад «Огонек» по ул. Авиационной, 7 на 90 мест;

детский сад «Василек» по ул. Чапаевской, 57а на 75 мест;

детский сад «Чайка» по ул.Карла-Маркса, 20 на 45 мест;

детский сад «Аленушка» по ул. Пушкина, 2 на 120 мест;

детский сад «Колобок» по ул. Механизаторов, 16 на 50 мест;

детский сад «Солнышко» по пр. 50 лет Октября, 9 на 140 мест;

детский сад «Голубь» по ул. Нефтяников, 9 на 20 мест;

детский сад «Теремок» по ул. Новая, 5 на 140 мест;

детский сад «Колосок» по ул. Казакова, 39а на 140 мест.

- Капитальный ремонт:

Молочной кухни на территории больничного городка в с.Кинель-Черкассы,  ул. Алферова, 8.

- Завершение строительства:

Физкультурно-оздоровительного комплекса на 450 мест (с универсальными залами (3 ед.), общей площадью 1388,94 м2 площади пола, бассейнами (2 ед.), общей площадью на 335 м2 зеркала воды), футбольным полем – 0,75 га по ул. Октябрьской с. Кинель-Черкассы;

рынка в с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская.

- Строительство:

Детского сада на 120 мест по ул. Космонавтов с. Кинель-Черкассы;

акушерско-гинекологического корпуса с женской консультацией в с. Кинель-Черкассы,  ул. Алферова, 8;

патологоанатомического центра в с.Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8.

Учитывая, что проектируемые новые жилые зоны и прилегающая существующая малоэтажная застройка не охвачена нормативным радиусом пешеходной доступности к объектам дошкольного образования, торговли, здравоохранения и т.д., необходимо предусмотреть размещение дополнительных объектов культурно-бытового обслуживания на проектируемых площадках. При выполнении проекта планировки  на данную территорию необходимо уточнить местоположения и площадь территории объектов.

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

- Строительство на 1 очередь:

Детского сада на 80 мест по ул. Ново-Зеленая;

детского сада на 80 мест на Площадке №1;

плоскостных физкультурно-спортивные сооружений, площадью - 0,85 га на Площадке №1;

магазина, площадью торгового зала – 100 м2 по ул. Космонавтов;

магазина, площадью торгового зала - 100 м2 на Площадке №1;

торгового центра,  площадью торгового зала 200 м2 по ул. Писоцкого;

кафе на 130 посадочных мест на Площадке №1;

комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 500 кг белья в смену, химчисткой на 25,78 кг вещей в смену, баней на 50 мест (с учетом обслуживания жителей всего поселения) по ул. Калинина.

- На расчётный срок строительства:

Детского сада на 50 мест по ул. Ново-Степная;

культурно-развлекательного центра на 350 мест на Площадке №4;

спортивного комплекса (с универсальным залом на 600 м2 площади пола и бассейном на 600 м2 зеркала воды) на Площадке №4;

спортивного комплекса (с универсальным залом на 450 м2 площади пола и бассейном на 300 м2 зеркала воды) по ул. Хальзова;

плоскостные физкультурно-спортивные сооружения, площадью - 0,70 га по ул. Ново-Степная;

магазина, площадью торгового зала - 100 м2 на Площадке №4;

предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест на Площадке №4;

предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест по ул. Хальзова;

отделения связи  на 3 окна на Площадке №4;

гостиницы на 140 мест по ул. Ефремова.

с. Алтухово

- Строительство на 1 очередь:

Центра досуга на 200 мест по ул. Отрадная;

детского сада на 120 мест на Площадке №2;

спортивного комплекса (с универсальным залом на 540 м2 площади пола и бассейном на 300 м2 зеркала воды) по ул. Центральной;

открытой спортивной площадки, площадью – 1,7 га (согласно СТП) по ул. Центральной;

комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 215 кг белья в смену, химчисткой на 10 кг вещей в смену, баней на 50 мест по ул. Центральной;

отделения связи на 2 окна по ул. Отрадная;

торгового центра, площадью торгового зала - 100 м2 по ул. Центральной;

кафе на 50 посадочных мест по ул. Центральной.

- На расчётный срок строительства:

Строительство образовательного комплекса «дошкольное образовательное учреждение - муниципальное общеобразовательное учреждение начального общего  образования на 280 мест по ул. Центральной;

магазина, площадью торгового зала - 100 м2 на Площадке №3;

предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места на Площадке №3.

с. Свободные Ключи

- Строительство на 1 очередь:

Магазин по ул. Дудоревская, площадью торгового зала - 50 м2.

- На расчётный срок строительства:

Детского сада на 80 мест на Площадке №2;

центра досуга на 200 мест на Площадке №2;

торгового центра,  площадью торгового зала - 100 м2  на Площадке №2;

предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места на Площадке №2.

п. Най-Лебен

- Строительство на 1 очередь:

Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения, площадью - 0,97 га по ул. Най-Лебен;

магазин, площадью торгового зала - 50 м2.

- На расчётный срок строительства:

спортивного комплекса (с универсальным залом на 540 м2 площади пола) по ул. Най-Лебен.

с. Вольная Солянка

- Реконструкция на 1 очередь строительства:

Фельдшерско-акушерского пункта с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская (согласно СТП района);

МОУ Вольно-Солянская ООШ на 50 уч-ся, с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская, 2в (согласно СТП района);

детского сада на 50 мест, с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская (согласно СТП района);

сельского Дома культуры с. Вольная Солянка, ул. Северная.

- Строительство на 1 очередь:

Плоскостных спортивные сооружений, площадью – 0,5 га по ул. Северной (согласно СТП);

магазина, площадью торгового зала - 50 м2 по ул. Ленинской;

предприятия общественного питания на 50 посадочных мест по ул. Северной;

предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места по ул. Ленинской.

- На расчётный срок строительства:

Спортивного комплекса (с универсальным залом на 460 м2 площади пола и бассейном на 250 м2 зеркала воды) по ул. Северной.

с. Тоузаково

- Реконструкция на 1 очередь строительства:

Тоузаковского филиала ГБОУ СОШ №2, с. Тоузаково, ул. Центральная, 32б  (согласно СТП района).

- Строительство на 1 очередь:

Открытой спортивной площадки (согласно СТП) на территории школы, площадью – 0,2 га.

с. Винно-Банново

- На расчётный срок строительства:

Магазина,  площадью торгового зала - 50 м2 по ул. Ленинской.

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Подробное определение прогнозного спроса на коммунальные ресурсы производится в разделе 4 настоящей Программы. В настоящем разделе приводятся результирующие показатели прогнозного спроса на коммунальные услуги с разбивкой по их видам.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Таблица 1.3. Перспективные значения увеличения потребления воды в с. п. Кинель-Черкассы.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частная жилая застройка |
| 1.1 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно по ул. Комсомольская, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 175 | 81,38 | 54 | 2,1 |
| 1.2 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно по ул. Космонавтов и ул.Новая, 40 инд. ж. домов | 120 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 8,4 |
| 1.3 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно по ул. Писоцкого, 17 инд. ж. домов | 51 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 3,57 |
| 1.4 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 7 инд. ж. домов | 21 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 1,47 |
| 1.5 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 1 инд. ж. дом | 3 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 0,21 |
| 1.6 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 2 инд. ж. дома | 6 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 0,42 |
| 1.7 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 7 инд. ж. домов | 3 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 0,21 |
| 1.8 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 16 инд. ж. домов | 48 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 3,36 |
| 1.9 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 1 инд. ж. дом | 3 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 0,21 |
| 1.10 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 16 инд. ж. домов | 48 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 3,36 |
| 1.11 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 7 инд. ж. домов | 21 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 1,47 |
| 1.12 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 9 инд. ж. домов | 27 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 1,89 |
| 1.13 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 28 инд. ж. домов | 84 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 5,88 |
| 1.14 | с. Кинель-Черкассы, строительство спорткомплекса с бассейном 300 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 19,20 подпит х-быт. 21,68 |  |  |
| 1.15 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №1, 60 инд. ж. домов | 180 | литр/чел в сутки | 175 | 31,50 |  | 12,6 |
| 1.16 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №2, 62 инд. ж. дома | 186 | литр/чел в сутки | 175 | 32,55 |  | 13,02 |
| 1.17 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №3, 24 инд. ж. дома | 72 | литр/чел в сутки | 175 | 12,60 |  | 5,04 |
| 1.18 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №3, 36 инд. ж. домов | 108 | литр/чел в сутки | 175 | 18,90 |  | 7,56 |
| 1.19 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №4, 177 инд. ж. домов | 531 | литр/чел в сутки | 175 | 92,93 |  | 18,59 |
| 1.20 | с. Кинель-Черкассы, строительство спорткомплекса с бассейном 600 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 38,40 подпит х-быт. 43,36 |  |  |
| 1.21 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №5, 119 инд. ж. домов | 357 | литр/чел в сутки | 175 | 62,48 |  | 12,49 |
| 2.1 | с. Ахтухово, в восточной части села по ул. Центральная, 8 инд. ж. домов | 24 | литр/чел в сутки | 175 | 22,58 |  | 1,68 |
| 2.2 | с. Ахтухово, в северо-западной части села, 17 инд. ж. домов | 51 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 3,57 |
| 2.3 | с. Ахтухово, в южной части села, 18 инд. ж. домов | 54 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 3,78 |
| 2.4 | с. Ахтухово, Площадка №1, 85 инд. ж. домов | 255 | литр/чел в сутки | 175 | 44,63 |  | 8,93 |
| 2.5 | с. Ахтухово, Площадка №2, 187 инд. ж. домов | 561 | литр/чел в сутки | 175 | 98,18 |  | 19,64 |
| 2.6. | с. Ахтухово, строительство спорткомплекса с бассейном 300 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | 19,20 подпит х-быт. 21,68 |  |  |
| 2.7 | с. Ахтухово, Площадка №3, 171 инд. ж. дом | 513 | литр/чел в сутки | 175 | 89,78 |  | 17,96 |
| 3.1 | п. Най-Лебен, фрагментарно, 19 инд. ж. домов | 57 | литр/чел в сутки | 175 | 12,60 |  | 3,99 |
| 3.2 | п. Най-Лебен, фрагментарно, 5 инд. ж. домов | 15 | литр/чел в сутки | 175 |  |  | 1,05 |
| 3.3 | п. Най-Лебен, Площадка №1, 32 инд. ж. дома | 96 | литр/чел в сутки | 175 | 16,80 |  | 6,72 |
| 4.1 | с. Свободные Ключи, ул. Дудоревская, 6 инд. ж. домов | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 3,15 |  | 0,21 |
| 4.2 | с. Свободные Ключи, Площадка №1, 14 инд. ж. домов | 42 | литр/чел в сутки | 175 | 7,35 |  | 2,94 |
| 4.3 | с. Свободные Ключи, Площадка №2, 156 инд. ж. домов | 468 | литр/чел в сутки | 175 | 81,90 |  | 16,38 |
| 4.4 | с. Свободные Ключи, Площадка №3, 77 инд. ж. домов | 231 | литр/чел в сутки | 175 | 40,43 |  | 16,17 |
| 5.1 | с. Вольная Солянка, фрагментарно, 71 инд. ж. дом | 213 | литр/чел в сутки | 175 | 37,28 |  | 7,46 |
| 5.2 | с. Вольная Солянка, Площадка №1, 34 инд. ж. дома | 102 | литр/чел в сутки | 175 | 17,85 |  | 7,14 |
| 5.3 | с. Вольная Солянка, Площадка №2, 50 инд. ж. домов | 150 | литр/чел в сутки | 175 | 26,25 |  | 10,50 |
| 6.1 | с. Винно-Банново, фрагментарно, 45 инд. ж. домов | 135 | литр/чел в сутки | 175 | 23,63 |  | 6,75 |
| 7.1 | с. Прокопенки, фрагментарно, 6 инд. ж. домов | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 3,15 |  | 1,26 |
| 7.2 | с. Прокопенки, Площадка №1, 33 инд. ж. дома | 99 | литр/чел в сутки | 175 | 17,33 |  | 6,93 |
| 8.1 | с. Тоузаково, фрагментарно, 1 инд. ж. дом | 3 | литр/чел в сутки | 175 | 0,53 |  | 0,21 |
|  | ИТОГО по с. п. Кинель-Черкассы |  |  |  | 1695,47 |

Таблица 1.4. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с. п. Кинель-Черкассы.

|  | Потребление воды в 2013 г., м3 | Потребление воды в 2033 г., м3 |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО по с. п. | 605 820 | 1 224 666,55 |

Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Таблица 1.5. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с. п. Кинель-Черкассы.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно по ул. Комсомольская, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 175 | 7,2 |
| 1.2 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно по ул. Космонавтов и ул.Новая, 40 инд. ж. домов | 120 | литр/чел в сутки | 175 | 28,8 |
| 1.3 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно по ул. Писоцкого, 17 инд. ж. домов | 51 | литр/чел в сутки | 175 | 12,24 |
| 1.4 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 7 инд. ж. домов | 21 | литр/чел в сутки | 175 | 5,04 |
| 1.5 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 1 инд. ж. дом | 3 | литр/чел в сутки | 175 | 0,72 |
| 1.6 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 2 инд. ж. дома | 6 | литр/чел в сутки | 175 | 1,44 |
| 1.7 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 7 инд. ж. домов | 3 | литр/чел в сутки | 175 | 0,72 |
| 1.8 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 16 инд. ж. домов | 48 | литр/чел в сутки | 175 | 11,52 |
| 1.9 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 1 инд. ж. дом | 3 | литр/чел в сутки | 175 | 0,72 |
| 1.10 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 16 инд. ж. домов | 48 | литр/чел в сутки | 175 | 11,52 |
| 1.11 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 7 инд. ж. домов | 21 | литр/чел в сутки | 175 | 5,04 |
| 1.12 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 9 инд. ж. домов | 27 | литр/чел в сутки | 175 | 6,48 |
| 1.13 | с. Кинель-Черкассы, фрагментарно, 28 инд. ж. домов | 84 | литр/чел в сутки | 175 | 20,16 |
| 1.14 | с. Кинель-Черкассы, строительство спорткомплекса с бассейном 300 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | тех. 19,20 х-быт 21,68 |
| 1.15 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №1, 60 инд. ж. домов | 180 | литр/чел в сутки | 175 | 43,2 |
| 1.16 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №2, 62 инд. ж. дома | 186 | литр/чел в сутки | 175 | 44,64 |
| 1.17 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №3, 24 инд. ж. дома | 72 | литр/чел в сутки | 175 | 17,28 |
| 1.18 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №3, 36 инд. ж. домов | 108 | литр/чел в сутки | 175 | 25,92 |
| 1.19 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №4, 177 инд. ж. домов | 531 | литр/чел в сутки | 175 | 127,44 |
| 1.20 | с. Кинель-Черкассы, строительство спорткомплекса с бассейном 600 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | техн. 38,40 х-быт 43,36 |
| 1.21 | с. Кинель-Черкассы, Площадка №5, 119 инд. ж. домов | 357 | литр/чел в сутки | 175 | 85,68 |
| 2.1 | с. Ахтухово, в восточной части села по ул. Центральная, 8 инд. ж. домов | 24 | литр/чел в сутки | 175 | 5,76 |
| 2.2 | с. Ахтухово, в северо-западной части села, 17 инд. ж. домов | 51 | литр/чел в сутки | 175 | 12,24 |
| 2.3 | с. Ахтухово, в южной части села, 18 инд. ж. домов | 54 | литр/чел в сутки | 175 | 12,96 |
| 2.4 | с. Ахтухово, Площадка №1, 85 инд. ж. домов | 255 | литр/чел в сутки | 175 | 61,20 |
| 2.5 | с. Ахтухово, Площадка №2, 187 инд. ж. домов | 561 | литр/чел в сутки | 175 | 134,61 |
| 2.6. | с. Ахтухово, строительство спорткомплекса с бассейном 300 м2 |  | литр/чел в сутки | 175 | тех. 19,20 хозбыт 21,68 |
| 2.7 | с. Ахтухово, Площадка №3, 171 инд. ж. дом | 513 | литр/чел в сутки | 175 | 123,12 |
| 3.1 | п. Най-Лебен, фрагментарно, 19 инд. ж. домов | 57 | литр/чел в сутки | 175 | 13,68 |
| 3.2 | п. Най-Лебен, фрагментарно, 5 инд. ж. домов | 15 | литр/чел в сутки | 175 | 3,60 |
| 3.3 | п. Най-Лебен, Площадка №1, 32 инд. ж. дома | 96 | литр/чел в сутки | 175 | 23,04 |
| 4.1 | с. Свободные Ключи, ул. Дудоревская, 6 инд. ж. домов | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 0,72 |
| 4.2 | с. Свободные Ключи, Площадка №1, 14 инд. ж. домов | 42 | литр/чел в сутки | 175 | 10,08 |
| 4.3 | с. Свободные Ключи, Площадка №2, 156 инд. ж. домов | 468 | литр/чел в сутки | 175 | 112,32 |
| 4.4 | с. Свободные Ключи, Площадка №3, 77 инд. ж. домов | 231 | литр/чел в сутки | 175 | 55,44 |
| 5.1 | с. Вольная Солянка, фрагментарно, 71 инд. ж. дом | 213 | литр/чел в сутки | 175 | 51,12 |
| 5.2 | с. Вольная Солянка, Площадка №1, 34 инд. ж. дома | 102 | литр/чел в сутки | 175 | 24,48 |
| 5.3 | с. Вольная Солянка, Площадка №2, 50 инд. ж. домов | 150 | литр/чел в сутки | 175 | 36,00 |
| 6.1 | с. Винно-Банново, фрагментарно, 45 инд. ж. домов | 135 | литр/чел в сутки | 175 | 32,4 |
| 7.1 | с. Прокопенки, фрагментарно, 6 инд. ж. домов | 18 | литр/чел в сутки | 175 | 4,32 |
| 7.2 | с. Прокопенки, Площадка №1, 33 инд. ж. дома | 99 | литр/чел в сутки | 175 | 23,76 |
| 8.1 | с. Тоузаково, фрагментарно, 1 инд. ж. дом | 3 | литр/чел в сутки | 175 | 0,72 |
|  | ИТОГО по с. п. Кинель-Черкассы |  |  |  | 1360,85 |

Таблица 1.6. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Кинель-Черкассы.

| п.п | Категория потребителей | Отвод сточной жидкости в 2013 г. За 9 мес., м3 | Отвод сточной жидкости в 2033 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 103000 | 574359 |
| 2 | Бюджетные организации | 15949 | 80950 |
| 3 | Прочие организации | 3793 | 5057 |
| 4 | ИТОГО | 122742 | 660366 |

На данный момент больший объём отведённой воды приходится на жилой сектор. К 2033 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 496,7 тыс. м3 в год.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Таблица 1.7. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий (бюджетных организаций).

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Ккал/час |
| --- | --- |
| с. Кинель-Черкассы, реконструкция районной больницы (по СТП) | 20 000 |
| с. Кинель-Черкассы, каптальный ремонт молочной кухни (по СТП) | 20 000 |
| с. Кинель-Черкассы, реконструкция дома молодежных организаций (по СТП) | 20 000 |
| с. Кинель-Черкассы, реконструкция кинотеатра (по СТП) | 20 000 |
| с. Кинель-Черкассы, реконструкция школы №3 (по СТП) | 40 000 |
| с. Кинель-Черкассы, реконструкция спотршколы (по СТП) | 40 000 |
| с. Кинель-Черкассы, реконструкция дома детского творчества(по СТП) | 20 000 |
| с. Кинель-Черкассы, детский сад (по СТП) | 296000 |
| с. Кинель-Черкассы, акушерско-гинекологический корпус (по СТП) | 210 000 |
| с. Кинель-Черкассы, патологоанатомический центр (по СТП) | 300 000 |
| с. Кинель-Черкассы, детский сад | 207000 |
| с. Кинель-Черкассы, детский сад | 207000 |
| с. Кинель-Черкассы, магазин общей торговой площадью 100 м2 | 18 000 |
| с. Кинель-Черкассы, магазин общей торговой площадью 100 м2 | 18 000 |
| с. Кинель-Черкассы, торговый центр | 52000 |
| с. Кинель-Черкассы, кафе | 988000 |
| с. Кинель-Черкассы, комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой | 1266700 |
| с. Кинель-Черкассы, детский сад | 129 000 |
| с. Кинель-Черкассы, культурно-развлекательный центр | 352200 |
| с. Кинель-Черкассы, спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, спортзалом | 3436000 |
| с. Кинель-Черкассы, спорткомплекс с бассейном, спортзалом, | 1 038 500 |
| с. Кинель-Черкассы, магазин общей торговой площадью 100 м2 | 18 000 |
| с. Кинель-Черкассы, предприятие бытового обслуживания | 62000 |
| с. Кинель-Черкассы, предприятие бытового обслуживания | 62000 |
| с. Кинель-Черкассы, отделение связи на 3 окна | 23 000 |
| с. Кинель-Черкассы, гостиница | 128 400 |
| с. Алтухово, центр досуга | 190000 |
| с. Алтухово, детский сад | 238 000 |
| с. Алтухово, спорткомплекс с бассейном, спортзалом | 1 038 500 |
| с. Алтухово, комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой | 637000 |
| с. Алтухово, отделение связи и филиал сбербанка на 2 окна | 15 000 |
| с. Алтухово, торговый центр | 18 000 |
| с. Алтухово, кафе | 380000 |
| с. Алтухово, образовательный комплекс ДОУ | 380 000 |
| с. Алтухово, магазин общей торговой площадью | 18 000 |
| с. Алтухово, предприятие бытового обслуживания | 49700 |
| п. Най-Лебен, магазин 50 м2 | 12 000 |
| п. Най-Лебен, спорткомплекс с универсальным залом | 238 500 |
| с. Свободные Ключи, магазин 50 м2 | 12 000 |
| с. Свободные Ключи, детский сад | 207000 |
| с. Свободные Ключи, центр досуга | 190000 |
| с. Свободные Ключи, торговый центр | 18 000 |
| с. Свободные Ключи, предприятие бытового обслуживания | 49700 |
| с. Вольная Солянка, реконструкция фельдшерско-акушерского пункта (по СТП ) | 16 000 |
| с. Вольная Солянка, реконструкция здания МОУ СОШ (согласно СТП) | 20 000 |
| с. Вольная Солянка, реконструкция здания ДОУ (согласно СТП) | 20 000 |
| с. Вольная Солянка, магазин 50 м2 | 12 000 |
| с. Вольная Солянка, предприятие общ.питания | 380000 |
| с. Вольная Солянка, предприятие бытового обслуживания | 25000 |
| с. Вольная Солянка, спорткомплекс с бассейном, спортзалом | 880000 |
| с.Винно-Банново, магазин 50 м2 | 12 000 |
| с.Тоузоково, реконструкция здания ОУ (согласно СТП) | 20 000 |
| Всего | 14 123 500 |

Таблица  1.8. Перспективные тепловые нагрузки в 2033 году с.п. Кинель-Черкассы с разделением по населённым пунктам.

| Населённый пункт | Существующая удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Прирост удельной тепловой нагрузки к 2033 г., Гкал/ час | Перспективная удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Перспективный годовой отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кинель-Черкассы | 17,107 | 8,992 | 26,099 | 228627,2 |
| с. Вольная Солянка | 0,220 | 1,353 | 1,573 | 13779,48 |
| с. Тоузаково | 0,090 | 0,020 | 0,11 | 963,6 |
| с. Алтухово |  | 2,964 | 2,964 | 25964,64 |
| с. Вино-Банново |  | 0,012 | 0,012 | 105,12 |
| п. Найн-Лебен |  | 0,251 | 0,251 | 2198,76 |
| с. Свободные Ключи |  | 0,477 | 0,477 | 4178,52 |
| с. Прокопенки |  |  |  |  |
| Всего | 17,417 | 14,069 | 31,486 | 275817,4 |

Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Таблица 1.9. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |
|  | село Кинель-Черкассы |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Реконструкция районной больницы (по СТП) |  |  |  | 3,14 |
| 1.2 | Капитальный ремонт молочной кухни (по СТП) |  |  |  | 3,14 |
| 1.3 | Реконструкция дома молодежных организаций (по СТП) |  |  |  | 3,14 |
| 1.4 | Реконструкция кинотеатра (по СТП) |  |  |  | 3,14 |
| 1.5 | Реконструкция школы(по СТП) |  |  |  | 6,27 |
| 1.6 | Реконструкция спортшколы (по СТП) |  |  |  | 6,27 |
| 1.7 | Реконструкция дома детского творчества(по СТП) |  |  |  | 3,14 |
| 1.8 | Реконструкция ДОУ (по СТП) |  |  |  | 46,43 |
| 1.9 | Акушерско-гинекологический корпус (по СТП) |  |  |  | 32,94 |
| 1.10 | Патологоанатомический центр (по СТП) |  |  |  | 47,06 |
| 1.11 | Детский сад |  |  |  | 32,47 |
| 1.12 | Детский сад |  |  |  | 32,47 |
| 1.13 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |
| 1,14 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |
| 1.15 | Торговый центр |  |  |  | 8,16 |
| 1.16 | Кафе |  |  |  | 154,98 |
| 1.17 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой |  |  |  | 198,7 |
| 1,18 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Комсомольская | 10 | 4,25 | 23,2 |  |
| 1,19 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Космонавтов и ул.Новая | 40 | 11,5 | 92,82 |  |
| 1.20 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Вишневая | 17 | 6,16 | 39,45 |  |
| 1.21 | Уплотнение существ. застройки | 7 | 3,24 | 16,24 |  |
| 1.22 | Уплотнение существ. застройки | 1 | 0,88 | 2,3 |  |
| 1.23 | Уплотнение существ. застройки | 2 | 1,4 | 4,64 |  |
| 1.24 | Уплотнение существ. застройки | 1 | 0,88 | 2,3 |  |
| 1.25 | Уплотнение существ. застройки | 16 | 6,0 | 37,13 |  |
| 1.26 | Уплотнение существ. застройки | 1 | 0,88 | 2,3 |  |
| 1.27 | Уплотнение существ. застройки | 16 | 6,0 | 37,13 |  |
| 1.28 | Уплотнение существ. застройки | 7 | 3,24 | 16,24 |  |
| 1.29 | Уплотнение существ. застройки | 9 | 3,88 | 20,88 |  |
| 1.30 | Уплотнение существ. застройки | 28 | 9,1 | 64,97 |  |
| 1.31 | Площадка №1 | 60 | 15,23 | 139,23 |  |
| 1.32 | Площадка №2 | 62 | 15,66 | 143,87 |  |
| 1.33 | Площадка №3 | 24 | 8,27 | 55,69 |  |
| 1,34 | Площадка №5 | 119 | 27,23 | 276,14 |  |
|  | Расчётный срок строительства |
| 1.35 | Детский сад |  |  |  | 20,24 |
| 1.36 | Культурно-развлекательный центр |  |  |  | 55,25 |
| 1.37 | Спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, спортзалом |  |  |  | 538,98 |
| 1,38 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом |  |  |  | 162,9 |
| 1,39 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |
| 1,40 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 9,72 |
| 1,41 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 9,72 |
| 1,42 | Отделение связи на 3 окна |  |  |  | 3,61 |
| 1,43 | Гостиница |  |  |  | 20,14 |
| 1.44 | Площадка №1 | 51 | 13,71 | 118,35 |  |
| 1.45 | Площадка №3 | 36 | 10,80 | 83,54 |  |
| 1.46 | Площадка №4 | 177 | 39,22 | 410,73 |  |
|  | Итого |  | 3993,99 |
|  | село Алтухово |
|  | Первая очередь строительства. |
| 2.1 | Центр досуга |  |  |  | 29,80 |
| 2.2 | Детский сад |  |  |  | 37,33 |
| 2.3 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом, |  |  |  | 162,9 |
| 2.4 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной, баней и химчисткой |  |  |  | 99,92 |
| 2.5 | Отделение связи и филиал сбербанка на 2 окна |  |  |  | 2,35 |
| 2.6 | Торговый центр |  |  |  | 2,82 |
| 2.7 | Кафе |  |  |  | 59,61 |
| 2.5 | Уплотнение существ. застройки | 8 | 3,6 | 18,56 |  |
| 2.6 | Уплотнение существ. застройки | 17 | 6,16 | 39,45 |  |
| 2.7 | Уплотнение существ. застройки | 18 | 6,53 | 41,77 |  |
| 2.8 | Площадка №1 | 85 | 19,66 | 197,24 |  |
| 2.9 | Площадка №2 | 187 | 43,25 | 433,93 |  |
|  | Расчётный срок строительства |
| 2,10 | Образовательный комплекс ДОУ |  |  |  | 59,61 |
| 2,11 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |
| 2,12 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 7,80 |
| 2,13 | Площадка №3 | 171 | 37,72 | 396,81 |  |
|  | Итого |  | 1709,64 |
|  | поселок Най-Лебен |
|  | Первая очередь строительства. |
| 3.1 | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,88 |
| 3.2 | Уплотнение существ. застройки | 19 | 6,65 | 44,1 |  |
| 3.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул. Най-Лебен и в районе ул. Протяжная и ул.Советская с. Свободные Ключи | 5 | 2,5 | 11,6 |  |
|  | Расчётный срок строительства |
| 3.4 | Спорткомплекс с универсальным залом |  |  |  | 37,41 |
| 3.5 | Площадка №1 | 32 | 9,6 | 74,26 |  |
|  | Итого |  | 188,00 |
|  | село Свободные Ключи |
|  | Первая очередь строительства. |
| 4.1 | Магазин |  |  |  | 1,88 |
| 4.2 | Уплотнение существ. застройки | 6 | 2,94 | 13,92 |  |
| 4.3 | Площадка №1 | 14 | 5,25 | 32,49 |  |
|  | Расчётный срок строительства |
| 4,4 | Детский сад |  |  |  | 32,47 |
| 4,5 | Центр досуга |  |  |  | 29,80 |
| 4,6 | Торговый центр |  |  |  | 2,82 |
| 4,7 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 7,80 |
| 4,8 | Площадка №2 | 156 | 35,1 | 362 |  |
| 4,9 | Площадка №3 | 77 | 18,58 | 178,68 |  |
|  | Итого |  | 723,73 |
|  | село Вольная Солянка |
|  | Первая очередь строительства. |
| 5.1 | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта (по СТП ) |  |  |  | 2,5 |
| 5.2 | Реконструкция здания ОУ (согласно СТП) |  |  |  | 3,14 |
| 5.3 | Реконструкция здания ДОУ (согласно СТП) |  |  |  | 3,14 |
| 5,4 | Магазин |  |  |  | 1,88 |
| 5,5 | Предприятие общ.питания |  |  |  | 59,61 |
| 5,6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,92 |
| 5,7 | Уплотнение существ. застройки | 71 | 17,31 | 164,76 |  |
| 5,8 | Площадка №1 | 34 | 10,2 | 78,90 |  |
|  | Расчётный срок строительства |
| 5.6 | Спорткомплекс с бассейном, спортзалом, |  |  |  | 138,00 |
| 5.7 | Площадка №2 | 50 | 13,44 | 116,03 |  |
|  | Итого |  | 612,83 |
|  | село Винно-Банново |
|  | Первая очередь строительства. |
| 6.1 | Магазин |  |  |  | 1,88 |
| 6.2 | Уплотнение существ. застройки | 45 | 12,38 | 104,42 |  |
|  | Итого |  | 118,68 |
|  | село Прокопенки |
|  | Первая очередь строительства. |
| 7.1 | Уплотнение существ. застройки | 6 | 2,94 | 13,92 |  |
| 7.2 | Площадка №1 | 33 | 9,9 | 76,58 |  |
|  | Итого |  | 103,34 |
|  | село Тоузоково |
|  | Первая очередь строительства. |
| 8.1 | Реконструкция здания ОУ (согласно СТП) |  |  |  | 3,14 |
| 8.2 | Уплотнение существ. застройки | 1 | 0,88 | 2,3 |  |
|  | Итого |  | 6,32 |
|  | Итого по с.п. |  | 7456,53 |

Таблица 1.10. Перспективные газовые нагрузки в 2033 году с.п. Кинель-Черкассы с разделением по потребителям.

| Потребители | Существующая удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/год | Прирост удельной газовой нагрузки к 2033 г., тыс. куб. м/год | Перспективная удельная газовая нагрузка, тыс. куб. м/час | Перспективный годовой отпуск газа, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  | 45988,510 |  |  |
| Бюджетные потребители |  | 19330,692 |  |  |
| Прочие потребители |  | 0 |  |  |
| Всего |  | 65319,202 |  |  |

Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Таблица 1.11.1 Расчет расхода электроэнергии на новое строительство в с. Кинель-Черкассы.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение по ул. Комсомольской |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,2 22 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение между ул.Космонавтов и ул.Новой |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=40 1,2 48 | 1 | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение по ул. Вишневый |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,7 28,9 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение по ул. Кировской и ул. Ново-Кировской |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 2,7 18,9 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение по ул.Бардина,Смоленской,Сельской,пр.50лет Октября |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=5 3 15 | 1 | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение по ул. Школьной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=16 1,7 27,2 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение по ул. Лермонтова |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=16 1,7 27,2 | 1 | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение по ул. Суворова |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 2,5 17,5 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение по ул.9 Мельница |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=9 2,3 20,7 | 1 | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение по ул. Хальзова, ул. Дачная, ул. Степная |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=28 1,35 37,8 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Площадка N1 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=111 0,84 93,2 | 0,4 | 37,3 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Дет.сад на 80м | 70 | 0,8 | 56 |
| 4 | Магазин на 100м2 | 23 | 0,8 | 18 |
| 5 | Кафе на 130м | 105 | 1 | 105 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 219 От существующей подстанции N3 на пл.N1 (ООО» Энергонефть») Самара |
|  | Площадка N2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=62 1.05 65.1 | 1 | 65.1 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 67.1 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 69.9 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,7 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 250М |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=60 1.05 63 | 1 | 63 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 65 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 67,7 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 150М |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=177 0,8 141,6 | 0,8 | 113 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |
| 3 | КРЦ на 350м | 161 | 1 | 161 |
| 4 | Спорткомплекс с залом 600м2 и бассейном 600м2 | 150 | 0,5 | 75 |
| 5 | КБО на10м | 10 | 0,8 | 8 |
| 6 | Отделение связи | 8 | 0,8 | 6,4 |
| 7 | Магазин 100м2 | 23 | 0,8 | 18,4 |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 415,4 |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 446,6кВА от существующих подстанций N1 N2 принадл. ООО «Энергонефть» Самара |
|  | Площадка N5 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=119 0,82 97,6 | 1 | 97,6 |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Дет. сад на 50м | 40 | 0,4 | 16 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 116,6 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 125,4 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,48 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 750М |  |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |
| 1 | Магазин 100м2 по ул. Космонавтов | 23 |  | питание от существующих сетей |
| 2 | КБО с прачечной и баней на 50м по ул. Калинина | 60 |  | питание от существующих сетей |
| 3 | Дет.сад на 80м по ул. Ново-Зеленая | 70 |  | питание от существующей подстанции с заменой трансформатора |
| 4 | Торговый центр 200м2 по ул.Вишневой | 50 |  | питание от существующих сетей |
| 5 | Спорткомплекс с залом на 450м2 и бассейном 300м2 по ул. Хальзова | 90 |  |  |
| 6 | КБО на 10м | 10 | 0,8 | 8 |
| 7 | 27 участков с площадки N5 | 37.3 | 0.6 | 22.4 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 120.4 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 129.5 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 2х160 кВА-1шт По ул. Хальзова |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,41 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 150М |  |  |
| 9 | Гостиница на 140мест по ул.Ефремова | 64,4 | 1 | 64,4 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт по ул. Ефремова |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,64 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 100М |  |  |

Таблица 1.11.2 Расчет расхода электроэнергии на новое строительство в п. Най-Лебен.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение в существующей застройке в южной части села в районе ул. Протяжная и Полевая с. Свободные Ключи |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=19 1,61 30,6 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение в существующей застройке в центральной части села по ул. Най-Лебен |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=5 3,366 16,8 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Площадка N1 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1,3 41,6 | 1 | 41,6 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Открытое спортивное сооружение | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Спортивный комплекс с универсальным залом 540м2 | 30 | 0,9 | 27 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 73 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 78,5 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,49 |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ | 100м |  |  |

Таблица 1.11.3 Расчет расхода электроэнергии на новое строительство в с. Свободные Ключи.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение в существующей застройке в восточной части села по ул. Дудоревской |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 2,8 16,8 |  |  |
|  | Площадка N1 в западной части села по ул. Дудоревской |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,87 26,1 |  | Питание от существующей п/ст-ии ТП3010/160 с заменой тр-ра на 250кВА |
|  | Площадка N2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=156 0,8852 138,1 | 1 | 138,1 |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |
| 3 | Дет.сад на 80м | 37 | 0,4 | 14,8 |
| 4 | Центр досуга на 200м | 92 | 0,9 | 82,8 |
| 5 | Торговый центр 100м2 | 25 | 0,8 | 20 |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания на 4р.м. | 6 | 0,5 | 3 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 269 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 289 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт 1 х 250-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,7 |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ | 400м |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=77 0,965 74,3 | 1 | 74,3 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 77,3 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 80,5 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки |  | 0,5 |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ | 150М |  |  |
| 10 | Вынос линии ВЛ-6кВ | 900М |  |  |

Таблица 1.11.4 Расчет расхода электроэнергии на новое строительство в с. Вольная Солянка.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение в существующей застройке по ул. Ленинской, Советской, Чапаевской и Северной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=71 0,995 70,7 | 1 | 70,1 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 73,6 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт по ул. Чапаевской |
| 8 | Коэффициент загрузки |  | 0,53 |  |
|  |  |  |  | От проектируемой подстанции запитать 43ж. дома, остальные дома запитать от существующей подстанции ТП212/100 |
|  | Площадка N1 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=34 1,175 43,4 | 1 | 43,4 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 45,4 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 47 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки |  | 0,47 |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ | 150М |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=50 1,125 56,25 | 1 | 56,25 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 59,25 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 61,7 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки |  | 0,62 |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ | 900М |  |  |
| 1 | Магазин 50м2 | 12,5 |  | питание от существующих сетей |
| 2 | КБО на2р.м | 3 |  | питание от существующих сетей |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | 1 |  | питание от существующих сетей |
| 4 | Предприятие общественного питания на 50п.м. | 52 |  | питание от существующей п/ст-ииТП205/160 с заменой трансформатора на 250кВА |
| 5 | Спортивный комплекс с универсальным залом на 460м и бассейном на 250м2 | 170 | 1 | 170 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 183 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт по ул. Северной |
| 8 | Коэффициент загрузки |  | 0,73 |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ | 150М |  |  |

Таблица 1.11.5 Расчет расхода электроэнергии на новое строительство в с. Винно-Банново.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение в существующей застройки по ул. Кинельская и Речная |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=45 1,16 52,3 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
| 2 | Магазин 50м2 | 12,5 |  | Питание от существующей п/ст ТП402/160 с заменой тр-ра на 250кВА |

Таблица 1.11.6 Расчет расхода электроэнергии на новое строительство в с. Тоузаково.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение в существующей застройки в западной части села по ул.Центральной |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=1 4,5 4,5 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Открытая спорт площадка | 1 |  | Питание от школы |

Таблица 1.11.7 Расчет расхода электроэнергии на новое строительство в с. Алтухово.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение в восточной части села по ул. Центральная |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=8 2,47 19,7 |  | Питание от проектируемой п/ст-ии на площадке N1 |
|  | Уплотнение в северо-западной части села |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,7 28,9 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Уплотнение в южной части села |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=18 1,65 29,7 |  | Питание от существующих сетей ВЛ-0,4кВ |
|  | Строительство в существующей застройке |  |  |  |
| 1 | Центр досуга на 200мест по ул. Отрадной | 92 |  | 92 |
| 2 | Отделение связи на 2окна по ул. Отрадной | 10 |  | 10 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 102 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 110 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт по ул. Отрадная |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,68 |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ | 100м по ул. Центральная/Отрадная |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс с залом на 540м2 и бассейном 300м2 по ул. Центральной | 130 |  | 130 |
| 2 | Открытое спортивное сооружение | 5 |  | 5 |
| 3 | Суммарная нагрузка |  |  | 135 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 145 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,58 |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ | 50м по ул. Центральной |  |  |
| 1 | Комплекс предприятий бытового обслуживания с прачечной на 215кг в смену, химчисткой на 10кг в смену, баней на 50мест | 57 | 0,7 | 40 |
| 2 | Торговый центр 100м2 | 25 | 0,8 | 20 |
| 3 | Кафе на 50м. | 52 | 0,6 | 31 |
| 4 | Образовательный комплекс на280м | 87 | 1 | 87 |
| 5 | Суммарная нагрузка |  |  | 178 |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 192 |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х400 кВА-1шт по ул.Центральной |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,46 |  |
| 10 | Вынос ВЛ-6кВ вдоль площадок N2 и N3 | 550м |  |  |
|  | Площадка N1 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=69 1,05 72.4 | 1 | 72.4 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 76.4 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 79.6 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт |
| 8 | Коэффициент загрузки |  | 0,64 |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ | 450М |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=187 0.78 146 | 1 | 146 |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |
| 3 | Дет. сад на 120мест | 80 | 0,4 | 32 |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 228 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 245 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | Питание от существующей п/ст-ии ТП3021/250 и проектируемой ТП-1 Х 160кВА |
| 8 | Коэффициент загрузки |  | 0,6 |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ | 300М |  |  |
| 10 | Вынос ВЛ-6кВ | 200М |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=171 0,79 136 | 1 | 136 |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |
| 3 | Магазин 100М2 | 25 | 0,8 | 20 |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания на4р.м. | 6 | 0,5 | 3 |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 196 |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 211 |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | ТП-1 Х 160-2шт |
| 8 | Коэффициент загрузки |  | 0,6 |  |
| 9 | Длина ВЛ-6кВ | 600М |  |  |

Таблица 1.11.8 Расчет расхода электроэнергии на новое строительство в с. Прокопенки.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уплотнение в существующей застройке в северной части села по ул. Гоголя |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 2,8 16,8 |  |  |
|  | Площадка N1 в восточной части села |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=33 1,29 42,5 | 1 | 42,5 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 44,5 |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 46,4 |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,46 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 50М |  |  |
| 9 | Вынос ВЛ-10кВ | 1000М |  |  |

Таблица 1.12. Перспективные электрические нагрузки в 2033 году с.п. Кинель-Черкассы с разделением по населённым пунктам.

| Потребители | Существующая удельная электрическая нагрузка, кВт/час | Прирост удельной электрической нагрузки к 2033 г., кВт/час | Перспективная удельная электрическая нагрузка, кВт/час | Перспективный годовой отпуск электроэнергии, тыс. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кинель-Черкассы |  | 1631 |  |  |
| с. Алтухово |  | 953,3 |  |  |
| с. Вино-Банново |  | 64,8 |  |  |
| п. Найн-Лебен |  | 123 |  |  |
| с. Вольная Солянка |  | 413,85 |  |  |
| с. Прокопенки |  | 61,3 |  |  |
| с. Свободные Ключи |  | 428,3 |  |  |
| с. Тоузаково |  | 10 |  |  |
| Всего |  | 3685,55 |  |  |

2. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с. п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программный документ.

Запланированных к реализации инвестиционных проектов в сельском поселении Кинель-Черкассы не выявлено.

Источником финансирования могут выступать как средства местного бюджета, так и внебюджетные инвестиции.

Отобранная в программе комплексного развития программа проектов по всем видам коммунальной инфраструктуры должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №378 (таблица 2.1).

Таблица 2.1. - Критерии доступности коммунальных услуг для населения

| № | Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | свыше 8,6% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и выше | 85% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Утверждены предельные (максимальных) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области на период с 1 июля 2014 года по 2018 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области Постановлением Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145.

Согласно постановлению №145 значение предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по сельскому поселению Кинель-Черкассы составит 4,2 % в 2014 году. За период 2015-2018 год индекс рассчитывается по формуле:

( 100% - 100%

где  – предельный индекс;

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) на j - й  месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации максимален (рублей);

– размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного года (рублей);

j – месяц года долгосрочного периода.

В перспективе (в связи с ростом доходов населения) доля расходов будет снижаться.

В связи с этим доля населения, получающего субсидии на оплату коммунальных услуг, будет снижаться относительно уровня 2013 года.

В 2014 году ожидаемый уровень собираемости платежей составит 98%. При последующем снижении расходов на коммунальные услуги (относительно доходов) уровень собираемости платежей будет увеличиваться.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения выполняются согласно Постановлению Губернатора Самарской области от 04.06.2014 №145. Как было показано выше, в перспективе ожидается снижение доли расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи и, следовательно, улучшение показателей доступности.

Таким образом, текущие тарифы на коммунальные услуги для населения являются доступными.

Таблица 2.2. - Тарифы для населения

| Вид услуг | Объем услуг, тыс.ед. изм. | Уровень собираемости | Утвержденные тарифы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. действует до 01.07.2014 г. |
| Водоснабжение | 732,62 т.м3 | 97,3 | ООО «Жильё» 21,24 руб./м3 | ООО «Жилье» 27,07 руб./м3 | ООО «Водоканал Сервис» 31,13 руб./м3 | ООО «Водоканал Сервис» 35,60 руб./м3 | ООО «Водоканал Сервис» 39,45 руб./м3 |
| Водоотведение | 291,64 т. м3 | 98,52 | ООО «Жильё» 18,88 руб./м3 | ООО «Жилье» 22,50 руб./м3 | ООО «Строй Быт Сервис» 25,05 руб./м3 | ООО «Строй Быт Сервис» 27,9 руб./м3 | ООО «Строй Быт Сервис» 31,47 руб./м3 |
| Отопление | 67,72 т. Гкал | 94,7 | ООО «Жильё» 26,40 руб./м2, 1148 руб./Гкал | ООО «Жилье» 31,00 руб./м2, 1346 руб./Гкал | ООО «Содружество» 32,10 руб./м2, 1395 руб./Гкал | ООО «Содружество» 34,5 руб./м2, 1499 руб./Гкал. | ООО «Содружество» 37,95 руб./м2, 1650 руб./Гкал |

Таблица 2.3. – Оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед.изм | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1650 | 1650 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 31,47 | 31,47 |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./м3 | 39,45 | 39,45 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб./кВтч | 2,14 | 2,22 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 4,01 | 4,14 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 39,714 | 41342 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | 8,6% | 8,6% | 8,6% |

3. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

3.1. Характеристика сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Сельское поселение Кинель-Черкассы с административным центром в селе Кинель-Черкассы входит в состав муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, располагается в восточной части области.

Сельское поселение Кинель-Черкассы расположено в центральной части муниципального  района Кинель-Черкасский. Общая площадь, занимаемая селом, составляет 24,2 кв. км.

Общая площадь земель сельского поселения Кинель-Черкассы в установленных границах составляет 48075,6 га.

Существующая численность населения сельского поселения Кинель-Черкассы по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 18 695 человек.

В  состав сельского поселения Кинель-Черкассы входит девять населённых пунктов:

- село Кинель-Черкассы, административный центр;

- село Алтухово;

- село Винно-Банново;

- село Вольная Солянка;

- село Прокопенки;

- село Свободные Ключи;

- село Тоузаково;

- поселок Просвещение;

- поселок Най-Лебен.

Село Кинель-Черкассы относится к крупным сельским населенным пунктам с численностью жителей свыше 5 тыс. чел.,

с. Алтухово относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. чел.,

с. Винно-Банново относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел.,

с. Вольная Солянка относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. чел.,

п. Най-Лебен относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел.,

с. Прокопенки относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,05 до 0,2 тыс. чел.,

п. Просвещение относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел.,

с. Свободные Ключи относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,05 до 0,2 тыс. чел.,

с. Тоузаково относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. чел.,

Формирование села Кинель-Черкассы относится к середине XVIII века.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские.

Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельскохозяйственное производство. Важнейшим направлением в ближайшие 15-20 лет выбрано восстановление и дальнейшее развитие животноводства.

В настоящее время развитие сельского поселения Кинель-Черкассы производится исходя из Генерального плана разработанного ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект» в 2011 году.

Рисунок 3.1. Карта сельского поселения Кинель-Черкассы.

Природные ресурсы и климатические условия.

Сельское поселение Кинель-Черкассы расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 43ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 121 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 162 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-западные и восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 2,6 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,2 м/с. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) -14,3ºС.

Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,6ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

В гидрогеологическом отношении проектируемая территория относится к Волго-Камскому артезианскому бассейну, являющемуся частью Волго-Русского артезианского бассейна.

Водоносный современный аллювиальный горизонт приурочен к поймам рек и их притокам, широко развит в долине рек Большой Кинель, Малый Кинель, тянется полосой вдоль русел широтой от 0,5 км на юго-западе до 5,0 км в центре района и 0,2 км на северо-востоке.

Гидрографическая сеть территории с.п. Кинель-Черкассы представлена реками: Большой Кинель, Малый Кинель, Сарбай и Солянка; многочисленными оврагами и родниками.

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Кинель-Черкассы представлены месторождениями нефти: Винно-Банновским (центральный и восточный участки, капитановский купол), Семеновским и Кинель-Черкасским. Большую площадь территории поселения занимают месторождения пресных подземных вод Ключевское и Кинель-Черкасское.

Кроме того на территории проектирования располагаются месторождения общераспространенных полезных ископаемых. Кинель-Черкасское – 1 месторождение кирпичных глин расположено в 1,5 км СВ пос. Кинель-Черкассы и в 6 км ЮВ ж.д. станции Толкай Куйбышевской ж.д.

Природные рекреационные ресурсы с.п. Кинель-Черкассы представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Большой Кинель, Малый Кинель, Сарбай и Солянка, озер и прудов, используемых жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации для оздоровления населения и туризма.

3.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.

Численность населения сельского поселения Кинель-Черкассы по данным на 01.01.2014 года составляет 18666 чел.

По данным 2010 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,5 человека, в м. р. Кинель-Черкасский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с. п. Кинель-Черкассы, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Для сельского поселения Кинель-Черкассы, как и для района и области в целом, характерен процесс сокращения численности населения.

В последние годы процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая в 2010-2011 гг. покрывала естественную убыль.

Основные показатели демографической ситуации в сельском поселении приведены ниже в таблицах 3.1-3.5.

Таблица 3.1. Динамика численности постоянного населения.

| Показатель | 01.01.2011 | 01.01.2014 |
| --- | --- | --- |
| с.п. Кинель-Черкассы | 18695 | 18666 |
| с. Алтухово | 236 | 235 |
| с. Винно-Банново | 9 | 9 |
| с. Вольная Солянка | 584 | 580 |
| с. Кинель-Черкассы | 17183 | 17157 |
| п. Най-Лебен | 49 | 49 |
| с. Прокопенки | 192 | 195 |
| п. Просвещение | 4 | 3 |
| с. Свободные Ключи | 71 | 71 |
| с. Тоузаково | 367 | 367 |

Таблица 3.2. Динамика уровня рождаемости.

| Год | Число родившихся (чел.) | Число родившихся на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. п. Кинель-Черкассы | м. р. Кинель-Черкасский |
| 2007 г. | 10 | 10 | 12,1 |
| 2008 г. | 12 | 11,5 | 13,1 |
| 2009 г. | 11 | 11 | 12,9 |
| 2010 г. | 11 | 10,7 | 13,2 |

Таблица 3.3. Динамика уровня смертности.

| Год | Число умерших (чел.) | Число умерших на 1000 человек населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | м. р. Кинель-Черкасский | Самарская область |
| 2007 г. | 19 | 18,3 | 18,3 |
| 2008 г. | 18 | 18 | 18 |
| 2009 г. | 18 | 17,6 | 17,6 |
| 2010 г. | 18 | 17,5 | 17,3 |

Таблица 3.4. Состав населения на 2011 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 3466 | 18,5 |
|  | до 6 лет | 1562 | 8,4 |
|  | от 7 до 15 | 1821 | 9,7 |
|  | от 16 до 17 лет | 83 | 0,4 |
| II. | Из общей численности населения: | 18695 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 3383 | 18,1 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 11002 | 58,8 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 4310 | 23,1 |

Таблица 3.5. Состав населения на 2033 год.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.п. Кинель-Черкассы |
| 1 | Общая численность населения | 21602 | 23852 | 2907 | 2250 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 4005 | 4422 | 539 | 417 |
|  | до 6 лет | 1805 | 1993 | 243 | 188 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 2104 | 2323 | 283 | 219 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 96 | 106 | 13 | 10 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 12713 | 14037 | 1711 | 1324 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 4980 | 5499 | 670 | 519 |
| с. Кинель-Черкассы |
| 1 | Общая численность населения | 18443 | 19235 | 1260 | 792 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 3419 | 3566 | 234 | 147 |
|  | до 6 лет | 1541 | 1607 | 105 | 66 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 1796 | 1874 | 123 | 77 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 82 | 85 | 6 | 4 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 10854 | 11320 | 742 | 466 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 4252 | 4434 | 290 | 183 |
| с. Алтухово |
| 1 | Общая численность населения | 1181 | 1694 | 945 | 513 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 219 | 314 | 175 | 95 |
|  | до 6 лет | 99 | 141 | 79 | 43 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 115 | 165 | 92 | 50 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 5 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 695 | 997 | 556 | 302 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 272 | 391 | 218 | 118 |
| п. Най-Лебен |
| 1 | Общая численность населения | 121 | 217 | 72 | 96 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 23 | 40 | 13 | 18 |
|  | до 6 лет | 10 | 18 | 6 | 8 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 12 | 21 | 7 | 10 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 71 | 128 | 42 | 56 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 28 | 50 | 17 | 22 |
| с. Свободные Ключи |
| 1 | Общая численность населения | 131 | 830 | 60 | 699 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 25 | 154 | 11 | 130 |
|  | до 6 лет | 11 | 69 | 5 | 58 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 13 | 81 | 6 | 69 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 1 | 4 | - | 3 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 77 | 488 | 35 | 411 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 30 | 192 | 14 | 161 |
| с. Вольная Солянка |
| 1 | Общая численность населения | 899 | 1049 | 315 | 150 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 167 | 195 | 58 | 28 |
|  | до 6 лет | 75 | 88 | 26 | 12 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 88 | 102 | 31 | 15 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 529 | 617 | 185 | 88 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 207 | 242 | 73 | 35 |
| с. Винно-Банново |
| 1 | Общая численность населения | 144 | 144 | 135 | - |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 27 | 27 | 25 | - |
|  | до 6 лет | 12 | 12 | 11 | - |
|  | от 7 лет до 15 лет | 14 | 14 | 13 | - |
|  | от 16 лет до 17 лет | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 85 | 85 | 79 | - |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 33 | 33 | 32 | - |
| с. Прокопенки |
| 1 | Общая численность населения | 309 | 309 | 117 | - |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 57 | 57 | 22 | - |
|  | до 6 лет | 26 | 26 | 10 | - |
|  | от 7 лет до 15 лет | 30 | 30 | 11 | - |
|  | от 16 лет до 17 лет | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 182 | 182 | 69 | - |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 71 | 71 | 27 | - |
| с. Тоузаково |
| 1 | Общая численность населения | 370 | 370 | 3 | - |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 69 | 69 | - | - |
|  | до 6 лет | 31 | 31 | - | - |
|  | от 7 лет до 15 лет | 36 | 36 | - | - |
|  | от 16 лет до 17 лет | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 218 | 218 | 2 | - |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 85 | 85 | 1 | - |

Численность населения Самарской области за рассматриваемый период постепенно сокращалась. Подобная тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и в целом для Российской Федерации.

Однако положительным фактором является уменьшение темпов убыли численности населения Самарской области. Причинами, как уже отмечалось, могут являться предпринимаемые государством меры по стимулированию рождаемости, повышению продолжительности жизни, регулированию миграционных процессов.

Характер изменения численности населения сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области носит более неоднозначный характер.

Распределение населения муниципального района Кинель-Черкасский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

Таблица 3.6. Прогноз демографической ситуации в сельском поселении.

| Показатель | 2009 г. | 2011 г. | 2014 г. | 2025 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 20046 | 18695 | 18666 | 21152 | 22727 |

Диаграмма 1. Прогноз численности населения с.п. Кинель-Черкассы в перспективном периоде.

Прогноз численности населения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области был проведен на основании перспективных показателей Генерального плана. Данный прогноз численности населения с. п. Кинель-Черкассы рассчитан с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Кинель-Черкассы, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

3.3. Прогноз развития промышленности.

Кинель-Черкасский район относится к центральной экономической зоне, которая определилась как многоотраслевая.

Производственная зона сельского поселения Кинель-Черкассы представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных в разных частях сельского поселения, в границах или за границами населённых пунктов.

Производственная и коммунально-складская зоны районного центра расположены на пяти площадках:

1. Северная - расположена с северной стороны 1-ой Кинель-Черкасской волости;

2. Восточная – расположена с восточной стороны 2-ой Кинель-Черкасской волости;

3. Центральная - расположена в районе автовокзала 2-ой Кинель-Черкасской волости;

4. Юго-восточная - расположена вдоль железной дороги 2-ой Кинель-Черкасской волости;

5. Южная – расположена к югу от райцентра за границей населенного пункта.

Основными градообразующими предприятиями на территории райцентра являются:  ТОО «Пищекомбинат», ТОАО «Мукомол», Хлебозавод, ОАО «Молоко», ОАО «Агроремтехпредприятие», АО «Толкайский элеватор», АООТ «Автотранспортное предприятие», ДРСУ.

Таблица 3.7. Объекты производственного назначения с. п. Кинель-Черкассы.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Мощность | Площадь, Га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ОАО «Самарский завод клапанов» | с.Кинель-Черкассы, ул. Заводская, 2 |  | 21,5 |
| 2 | ТОО «Пищекомбинат» | с.Кинель-Черкассы, ул. Карла-Маркса |  | 0,15 |
| 3 | ТОАО «Мукомол» | с.Кинель-Черкассы, ул. Вокзальная, 73 | 80 т/см | 2,8 |
| 4 | ОА «Кинтри» | с.Кинель-Черкассы, ул. Революционная, 39 | 67 т/мес. (белья) | 0,075 |
| 5 | Хлебозавод | с.Кинель-Черкассы, ул. Дружба,12 | 3,4 т/см (хлеба) | 0,28 |
| 6 | ООО «Продукты животноводства», ОАО «Молоко» | с.Кинель-Черкассы, ул. Ефремова, 1а | 0,67 т/см (молоко) | 0,27 |
| 7 | Типография | с.Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская,56 | 20000 экз/день | 0,032 |
| 8 | Лесничество | с.Кинель-Черкассы, ул. Мичуринская,160 | 200 м3/лес |  |
| 9 | ОАО «Агроремтехпредприятие» | с.Кинель-Черкассы, |  | 11,5133 |
| 10 | ОАО «Агротранспредприятие» | с.Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская |  | 6,1387 |
| 11 | Трест «К-Черкассымежрайгаз» филиал ООО «СВГК» | с.Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, 75 |  | 0,2843 |
| 12 | АО «Толкайский элеватор» | с.Кинель-Черкассы, |  | 9,7 |
| 13 | ООО «Компания Спектр-Сервис» Кирпичный завод | с.Кинель-Черкассы, ул. Дачная, 47 |  |  |
| 14 | Столярный цех | с.Кинель-Черкассы, ул. Заводская, 5 |  |  |
| 15 | Производственная зона | с.Кинель-Черкассы, ул. Заводская, 3а |  | 1,1262 |
| 16 | Производственная зона | с.Кинель-Черкассы, ул. Заводская, 11 |  | 5,0484 |
| 17 | ЧП «Автотранспортное предприятие» | с.Кинель-Черкассы, ул. Заводская, 1 |  | 3,2914 |
| 18 | Толкайская нефтебаза, филиал ОАО «Самаранефтепродукт» | с.Кинель-Черкассы, ул. Чкалова, 78а |  | 8,7313 |
| 19 | Производственная зона | с.Кинель-Черкассы, территория бывшего НГДУ |  | 5,0484 |
| 20 | ДРСУ | с.Кинель-Черкассы, ул. Калинина, 2д |  | 1,7592 |
| 21 | ДРСУ | с.Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября |  | 2,4384 |
| 22 | Заготконтора Кинель-Черкасского Райпо | с.Кинель-Черкассы, ул. Дачная, 45б |  | 2,58 |
| 23 | АТП | с.Кинель-Черкассы, ул. Дачная, 38 |  |  |
| 24 | Производственная зона | с.Кинель-Черкассы, ул. Дачная, 43 |  | 3,92 |
| 25 | Производственная и коммунально-складская зоны | с.Кинель-Черкассы, |  | 0,3602 |
| 26 | ЧП Сельхозтехника | с.Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов, 1е |  | 2,1971 |
| 27 | ЧП ГСМ | с.Кинель-Черкассы, |  | 0,2118 |
| 28 | Производственная и коммунально-складская зоны | с.Кинель-Черкассы, территория бывшего АО «Черкасское» |  |  |
| 29 | Коммунальная зона (пождепо, гаражи) | с.Кинель-Черкассы, ул. Ленинская, 38 |  | 0,037 |
| 30 | Кондитерский цех | с.Кинель-Черкассы, ул. Ленинская, 41 |  | 0,0011 |
| 31 | Производственная зона | с.Кинель-Черкассы, ул. Революционная, 41 |  |  |
| 32 | Колбасный цех, мельница | с.Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября, 63а |  |  |
| 33 | Коммунально-складская зона | с.Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября, 61 |  |  |
| 34 | АО «Кинель-Черкассыагрохим-сервис» | с.Кинель-Черкассы, ул. Чкалова |  |  |
| 35 | Производственная база Участок Кинель-Черкасский «Межрайгаз» | с.Кинель-Черкассы, ул. Дачная, 49 |  |  |
| 36 | Производственная и коммунально-складская зоны | с.Кинель-Черкассы |  |  |
| 37 | ООО фирма «Дотис» | с.Кинель-Черкассы, ул. Ефремова, 1б |  |  |
| 38 | МРСК Волга | с.Кинель-Черкассы, ул. Ефремова, 1 |  |  |
| 39 | ООО ПМК «Кинель-Черкассыгазстрой» (база) | с.Кинель-Черкассы |  |  |
| 40 | ЧП Хлебопекарня, пельменный цех, колбасный цех | с.Кинель-Черкассы, ул. Дружбы, 12 |  |  |
| 41 | Рыбное хозяйство | с.Вольная Солянка |  |  |
| 42 | Асфальто-бетонный завод | на территории с.п. Кинель-Черкассы, к юго-востоку от с. Кинель-Черкассы |  |  |
| 43 | БКНС «Ерзовка» | на территории с.п. Кинель-Черкассы, к востоку от с. Кинель-Черкассы |  |  |
| 44 | Комбикормовый завод | на территории с.п. Кинель-Черкассы, к юго-востоку от с. Тоузаково |  |  |
| 45 | Карьер (глина) | на территории с.п. Кинель-Черкассы, к востоку от с. Алтухово |  |  |

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории муниципального района Кинель-Черкасский, согласно «Стратегия социально- экономического развития муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на период до 2025 года Кинель-Черкасский район- территория качества» реализуется следующие инвестиционные проекты:

-ООО  «Тимашевская птицефабрика»;

- ООО «Раменский кондитерский комбинат – Самара»;

- ООО «Альтар-95»;

-ООО «Ремстрой».

Генеральным планом в срок до 2033 года на территории сельского поселения Кинель-Черкассы планируются:

- новые производственные площадки и объекты производственных зон к югу от  с.Кинель-Черкассы на площади – 12,82 га (2.1);

- рекультивация территории карьера  к востоку от c. Алтухово.

Территории сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения Кинель-Черкассы представлена площадками предприятия сельскохозяйственного назначения СПК им. Ленина и ООО СХП «Золотое руно», расположенными в разных частях сельского поселения. В настоящее время часть производственных площадок используется по прямому назначению, на некоторых площадках производственная деятельность не осуществляется.

В границах сельского поселения Кинель-Черкассы земли сельскохозяйственного использования составляют 34844,5 га. Основными отраслями производства в сельском поселении Кинель-Черкассы являются зерновое и мясо-молочное.

Таблица 3.8. Объекты сельскохозяйственного назначения с. п. Кинель-Черкассы.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характер производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК им. Ленина (Широкорад В.А.) | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова, 39 | Зерно-мясо- молочное направление |
| 2 | Мельница, АКХ им. Ленина | с.Кинель-Черкассы, Мельница 9 | - |
| 3 | ООО СХП «Золотое руно» (Петин Ю.А.) | с.Кинель-Черкассы, ул. Чкалова, 82 | Зерно-мясное направление |
| 4 | ООО СХП «Золотое руно» (Петин Ю.А.) Животноводческий комплекс | с. Прокопенки – производство свинокомплекса на 150 голов свиней и МТФ | Зерно-мясное направление |
| 5 | ООО СХП «Партнер» (Барабанщикова А.В.) Фермерское хозяйство | с. Алтухово, ул. Центральная, 25 | растениеводство, животноводство |
| 6 | Объект сельскохозяйственного использования | с. Алтухово, в южной части села |  |
| 7 | ИП КФХ (Сомов С.П.) | с. Вольная Солянка, ул. Чапаевская, 23-2 | растениеводство |
| 8 | ИП КФХ (Лавренюк Д.К.) | с. Вольная Солянка, ул.Крестьянская, 3-2 | растениеводство |
| 9 | Объект сельскохозяйственного использования | с. Вольная Солянка, к северо-западу от села | - |
| 10 | Мельница | п. Най-Лебен, ул. Най-Лебен |  |
| 11 | Звероводческая ферма (бывшая «Отрада») | п. Най-Лебен, ул. Най-Лебен | - |
| 12 | Конезавод | п.Най-Лебен, ул. Най-Лебен | - |
| 13 | Отделение колхоза им. Калинина | на территории с.п. Кинель-Черкассы, к югу от с.Кинель-Черкассы |  |

В целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования  территории муниципального района Кинель-Черкасский согласно «Стратегии развития Кинель-Черкасского района на 2005-2015гг», планируется реконструкция и техническое перевооружение следующих ферм:

ООО СХП «Золотое Руно» с вводом в эксплуатацию свинокомплекса на 150 голов свиней и МТФ - с. Прокопенки;

МТФ СПК им.Ленина –с. Кинель-Черкассы.

3.4. Прогноз развития застройки с. п. Кинель-Черкассы.

Прогноз развития жилищного фонда.

Жилая зона в сельском поселении Кинель-Черкассы представляет застройку низкой плотности. В жилой  зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка представлена индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (2-х - 3-х этажными многоквартирными жилыми домами).

По данным отдела архитектуры и градостроительства Кинель-Черкасского района, общий жилищный фонд по с.п. Кинель-Черкассы на 01.01.11 г. составляет 579762,1 м2

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда с.п. Кинель-Черкассы на 2011 г. составила 31 м2  на человека, при численности постоянного населения 18695 человек.

Обеспеченность населения с.п. Кинель-Черкассы общей площадью жилого фонда выше среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв. метра.

Таблица 3.9. Характеристика жилищного фонда.

| № пп | Название населенного пункта | Численность населения | Количество квартир | Площадь жилья, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Алтухово | 236 | 139 | 8724,6 |
| 2 | с. Винно-Банново | 9 | 2 | 99,5 |
| 3 | с. Вольная Солянка | 584 | 198 | 14407,9 |
| 4 | с. Прокопенки | 192 | 72 | 5239,2 |
| 5 | с. Свободные Ключи | 71 | 39 | 2837,9 |
| 6 | с. Тоузаково | 367 | 159 | 9503 |
| 7 | п. Най-Лебен | 49 | 13 | 595 |
| 8 | п. Просвещение | 4 | 3 | 170,3 |
| 9 | с. Кинель-Черкассы | 17183 | 7396 | 538184,7 |
|  | ИТОГО | 18695 | 8021 | 579762,1 |

Согласно пункту 5.3 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), расчётные площади жилых зон при норме 40 м2/ чел., должны составлять:

-в с. Кинель-Черкассы – 68,73 га;

-в с. Алтухово  – 0,94 га;

-в с. Винно-Банново  – 0,036 га;

-в с. Вольная Солянка – 2,34 га;

-в п. Най-Лебен – 0,2га;

-в с. Прокопенки – 0,77га;

-в п. Просвещение – 0,016 га;

-в с. Свободные Ключи – 0,28 га;

-в с. Тоузаково – 1,47 га.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Кинель-Черкассы и на новых площадках, расположенных за их пределами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства утверждены «Постановлением Собрания представителей муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» № 17-3 от 27.03.2003 года и составляют 0,15 – 0,25 га на одну семью.

В рассматриваемый период в существующих границах сельского поселения Кинель-Черкассы предусматриваются площадки под малоэтажное жилищное строительство. Исходя из прогноза роста численности населения по с. п. Кинель-Черкассы к 2025 году до величины в 22727 человек, был произведен расчет количества частной жилой застройки.

с. Кинель-Черкассы

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

- В северо-западной части села по ул. Комсомольской - 10 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  1,7 га. Планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2000  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 30 человек.

- В центральной части села между ул. Космонавтов и ул. Новой - 40 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  6,63 га. Планируется размещение 40 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 8000  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 120 человек.

- В центральной части села по ул. Вишневой - 17 усадебных участков. Площадь проектируемой территории – 2,5  га. Планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3400  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 51 человек.

- В центральной части села между ул. Кировской и ул. Ново-Кировской - 7 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  0,92 га. Планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1400  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 21 человек.

- В центральной части села по ул. Н.Л.Бардина - 1 усадебный участок. Площадь проектируемой территории – 0,12 га. Планируется размещение 1 индивидуального жилого дома. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 200  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 3 человека.

- В центральной части села по ул. Смоленской – 2 усадебных участка. Площадь проектируемой территории –  0,24 га. Планируется размещение 2 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 400  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 6 человек.

- В центральной части села по ул. Сельской - 1 усадебный участок. Площадь проектируемой территории –  0,22 га. Планируется размещение 1 индивидуального жилого дома. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 200  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 3 человека.

- В центральной части села по ул. Школьной - 16 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  0,33 га. Планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3200  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 48 человек.

- В центральной части села по пр. 50 лет Октября - 1 усадебный участок. Площадь проектируемой территории – 0,15  га. Планируется размещение 1 индивидуального жилого дома. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 200  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 3 человека.

- В северо-восточной части села по ул. Лермонтова - 16 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  2,08 га. Планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3200  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 48 человек

- В северо-восточной части села по ул. Суворова - 7 усадебных участков. Площадь проектируемой территории – 0,66 га. Планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1400  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 21 человек.

- В южной части села по ул. 9 Мельница – 9 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  1,39 га. Планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1800  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 27  человек.

- В юго-восточной части села по ул. Хальзова, ул. Дачная и ул. Степная – 28 усадебных участков. Площадь проектируемой территории – 4,67 га. Планируется размещение 28 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 5600  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 84  человека.

Итого за счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства планируется размещение – 155  усадебных участков. Площадь проектируемой территории –   23,65 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 31 000 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит -465 человек.

На свободных территориях планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №1,  расположена за границей населенного пункта к северо-западу от села.

На 1 очередь строительства планируется размещение 60 индивидуальных жилых домов: Площадь проектируемой территории –  13,7 га. Площадь территории под жилую застройку – 9,18 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 12000  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 180 чел.

На расчетный срок строительства планируется размещение 51 индивидуального жилого дома. Площадь проектируемой территории –  11,46 га. Площадь территории под жилую застройку –  7,92 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 10200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 153 чел.

ПЛОЩАДКА №2,  расположена в границах населенного пункта, в западной части села.

На 1 очередь строительства планируется размещение 62 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  9,53 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 12400  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 186 чел.

ПЛОЩАДКА №3,  расположена за границей населенного пункта к северо-западу от села.

На 1 очередь строительства планируется размещение 24 индивидуальных жилых домов: Площадь проектируемой территории –  2,97 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 4800  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 72 чел.

На расчетный срок строительства планируется размещение 36 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории –  4,76 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 7200  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 108 чел.

ПЛОЩАДКА №4,  расположена за границей населенного пункта к северо-западу от села.

На расчетный срок строительства планируется размещение 177 индивидуальных жилых домов. Площадь проектируемой территории – 36,95 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 35400  м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 531 чел.

ПЛОЩАДКА №5,  расположена в  юго-восточной части села и за границей н.п. - к юго-востоку от села.

На 1 очередь строительства планируется размещение 119 индивидуальных жилых домов (часть в границах н.п. – 15 участков, часть за границей н.п.- 104 участков). Площадь проектируемой территории –  24,65 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 23800 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит - 357 чел.

Итого на свободных территориях с. Кинель-Черкассы планируется размещение – 529 усадебных участков, в т.ч. на 1 очередь – 265 участков, на расчетный срок – 264 участков. Площадь проектируемой территории –104,02 га, в т.ч. на 1 очередь – 50,85 га, на расчетный срок – 53,17 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 105 800  м2, в т.ч. на 1 очередь – 53 000 м2, на расчетный срок –52 800 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 1587 человек, в т.ч. на 1 очередь – 795 чел., на расчетный срок –792 чел.

Всего в с. Кинель-Черкассы площадь планируемой территории под жилую застройку составит 127,67 га (в том числе на 1 очередь -  74,50 га, на расчетный срок –  53,17 га). Количество участков составит – 684 шт. (в том числе на 1 очередь - 420 шт., на расчетный срок – 264 шт.). Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 136 800 кв.м (в том числе на 1 очередь – 84 000  кв.м, на расчетный срок – 52 800 кв.м). Расчётная численность населения составит 2052 человек (из них на 1 очередь – 1260 чел., на расчетный срок – 792 чел.).

с. Алтухово

За счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства планируется:

- В восточной части села по ул.Центральной строительство  индивидуальных жилых домов – 8 участков, площадь проектируемой территории –  1,65 га, площадь жилого фонда ориентировочно - 1600 кв.м, расчётная численность населения составит 24 чел.

- В северо-западной части села строительство  индивидуальных жилых домов – 17 участков; площадь проектируемой территории –  3, 18 га; площадь жилого фонда ориентировочно - 3400 кв.м; расчётная численность населения составит 51 чел.

- В южной части села строительство  индивидуальных жилых домов – 18 участков; площадь проектируемой территории –  3,28 га; площадь жилого фонда ориентировочно - 3600 кв.м; расчётная численность населения составит 54 чел.

Итого за счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства планируется размещение – 43 усадебных участков. Площадь проектируемой территории –  8,11 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 8600 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 129 чел.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА №1, I очередь строительства, расположена в восточной части  села. Здесь   предлагается к строительству  усадебная  застройка. Площадь всей территории составит 12,93 га, количество участков – 85 шт. (из них: в границах н.п. – 69 уч.; за границей – 16 уч.); площадь жилого фонда составит ориентировочно - 17000 кв.м; площадь приусадебных участков –15 соток. Расчётная численность населения составит 255 человека.

На свободных территориях за границами населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА №2,  I очередь строительства, расположена в западном направлении от границы н.п. Здесь    предлагается к строительству  усадебная  застройка. Площадь всей территории составит  27,87 га, количество участков – 187 шт.; площадь жилого фонда составит ориентировочно – 37 400 кв.м; площадь приусадебных участков – 10 соток; расчётная численность населения составит 561 человек.

ПЛОЩАДКА №3, на расчетный срок строительства, расположена в юго-западном направлении   от границы села. Здесь предлагается к строительству  усадебная  застройка. Площадь всей территории составит  34,25 га, количество участков – 171 шт; площадь жилого фонда составит ориентировочно - 34200 кв.м; площадь приусадебных участков – 12-15 соток. Расчётная численность населения составит 513  человек.

Итого на свободных территориях с. Алтухово планируется размещение – 443 усадебных участков, в т.ч. на 1 очередь – 272  участков, на расчетный срок – 171 участков. Площадь проектируемой территории – 75,05 га, в т.ч. на 1 очередь – 40,80 га, на расчетный срок – 34,25 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 88 600  м2, в т.ч. на 1 очередь – 54 400 м2, на расчетный срок – 34 200 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 1317 человек, в т.ч. на 1 очередь – 642 чел., на расчетный срок – 675 чел.

Всего в с. Алтухово площадь планируемой территории под жилую застройку составит  83,16 га (в том числе на 1 очередь – 48,91 га, на расчетный срок – 34,25 га). Количество участков составит – 486 шт. (в том числе на 1 очередь - 315 шт., на расчетный срок – 171 шт.). Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 97 200 м2  (в том числе на 1 очередь – 63 000 м2, на расчетный срок – 34 200 м2). Расчётная численность населения на новой территории составит 1458 человек (из них на 1 очередь – 945 чел., на расчетный срок – 513 чел.).

п.Най-Лебен

За счет уплотнения существующей застройки планируется на 1 очередь строительства:

- В южной части поселка (в районе улиц Протяжная и Полевая с. Свободные Ключи) строительство  индивидуальных жилых домов – 19  участков. Площадь проектируемой территории –  3,88 га. Площадь жилого фонда ориентировочно – 3 800 кв.м. Расчётная численность населения составит 57  человек.

- В  центральной части поселка по ул. Най-Лебен строительство  индивидуальных жилых домов – 5  участков. Площадь проектируемой территории составит  0,81 га. Площадь жилого фонда составит ориентировочно - 1000 кв.м. Площадь приусадебных участков – 12-15 соток. Расчётная численность населения составит 15  человек.

На свободных территориях за границами населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №1, расчетный срок строительства, расположена к западу от населенного пункта. Здесь предлагается к строительству  индивидуальная жилая  застройка. Площадь всей территории составит  6,48 га, количество участков – 32 шт. Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 6 400 кв.м. Площадь приусадебных участков – 12-15 соток. Расчётная численность населения составит 96  человек.

Всего в п. Най-Лебен площадь планируемой территории под жилую застройку составит 11,17га (в том числе на 1 очередь  - 4,69 га, на расчетный срок – 6,48 га). Количество участков составит – 56 шт. (в том числе на 1 очередь -24 шт, на расчетный срок - 32шт). Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 11 200 кв.м (в том числе на 1 очередь - 4 800 кв.м, на расчетный срок – 6 400 кв.м). Расчётная численность населения на новой территории составит 168 человек (из них на 1 очередь – 72 человека, на расчетный срок – 96 человек).

с. Свободные Ключи

За счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства планируется:

В восточной  части села по ул. Дудоревская строительство индивидуальных жилых домов – 6  участков. Площадь проектируемой территории –  1,17 га. Площадь жилого фонда составит ориентировочно - 1200 кв.м. Расчётная численность населения составит 18  человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА №1, 1 очередь строительства, расположена в северо-западной части села, по ул.Дудоревской. Здесь предлагается к строительству  индивидуальная жилая  застройка. Площадь всей территории составит  2,3 га, количество участков – 14 шт.; площадь жилого фонда составит ориентировочно - 2800 кв.м; площадь приусадебных участков – 12-15 соток. Расчётная численность населения составит 42 человека.

На свободных территориях за границами населенного пункта планируется:

ПЛОЩАДКА №2, расчетный срок строительства, расположена к северу от населенного пункта. Здесь предлагается к строительству  индивидуальная жилая  застройка. Площадь всей территории составит - 27,08 га, количество участков – 156 шт. Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 31 200 кв.м. Расчётная численность населения составит 468 человек.

ПЛОЩАДКА №3, расчетный срок строительства, расположена к северу от населенного пункта. Здесь    предлагается к строительству  индивидуальная жилая  застройка. Площадь всей территории составит – 12,83 га, количество участков – 77 шт. Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 15 400 кв.м. Расчётная численность населения составит 231 человек.

Итого на свободных территориях с. Свободные Ключи планируется размещение – 247 усадебных участков, в т.ч. на 1 очередь – 14 участков, на расчетный срок – 233 участков. Площадь проектируемой территории – 42,21 га, в т.ч. на 1 очередь – 2,30 га, на расчетный срок – 39,91 га. Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 49 400  м2, в т.ч. на 1 очередь – 2 800 м2, на расчетный срок – 46 600 м2. Расчётная численность населения ориентировочно составит – 741 человек, в т.ч. на 1 очередь – 42 чел., на расчетный срок – 699 чел.

Всего в с. Свободные Ключи площадь планируемой территории под жилую застройку составит 43,38 га (в том числе на 1 очередь  – 3,47 га, на расчетный срок – 39,91 га). Количество участков составит – 253 шт. (в том числе на 1 очередь - 20 шт., на расчетный срок – 233 шт.). Площадь жилого фонда составит ориентировочно – 50 600 кв.м (в том числе на 1 очередь – 4 000 кв.м, на расчетный срок – 46 600 кв.м). Расчётная численность населения на новой территории составит 759  человек (из них на 1 очередь – 60 чел., на расчетный срок – 699 чел.).

с. Вольная Солянка

За счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства планируется:

По улицам Ленинская, Советская, Чапаевская и Северная - строительство индивидуальных жилых домов - 71 участок. Общая площадь проектируемой территории –  14,22 га; площадь жилого фонда составит ориентировочно – 14 200 кв.м; расчётная численность населения составит 213  человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №1,  I очередь строительства, расположена в  северо-восточной части села, за ул. Советской. Здесь предлагается к строительству  индивидуальная жилая  застройка. Площадь всей территории составит  6,92 га, количество участков – 34 шт.; площадь жилого фонда составит ориентировочно – 6 800 кв. м; площадь приусадебных участков – 12-15 соток. Расчётная численность населения составит 102 человека.

ПЛОЩАДКА №2, расчетный срок строительства, расположена в восточной части села, по ул.Ленинской. Здесь предлагается к строительству  индивидуальная жилая  застройка. Площадь всей территории составит  9,94 га, количество участков – 50 шт.; площадь жилого фонда составит ориентировочно – 10 000 кв.м; площадь приусадебных участков – 12-15 соток. Расчётная численность населения составит 150  человек.

Всего в с. Вольная Солянка площадь новой жилой территории составит  31,08 га (в том числе на 1 очередь  - 21,14 га, на расчетный срок - 9,94га); количество участков составит – 155 шт. (в том числе на 1 очередь -105 шт., на расчетный срок – 50 шт.); площадь жилого фонда составит ориентировочно – 31 000 кв. м (в том числе на 1 очередь - 21 000кв. м, на расчетный срок – 10 000 кв. м); расчётная численность населения на новой территории составит 465 человек (из них на 1 очередь - 315 чел., на расчетный срок – 150 чел.).

с. Винно-Банново

За счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства планируется:

По улицам Кинельская и Речная - строительство индивидуальных жилых домов – 45 участок. Площадь проектируемой территории –  8,61 га; площадь жилого фонда ориентировочно – 9 000 кв.м; расчётная численность населения ориентировочно составит 135  человек.

с. Прокопенки

За счет уплотнения существующей застройки 1 очередь строительства планируется:

В северной части села по ул. Гоголя строительство  индивидуальных жилых домов – 6 участков. Площадь проектируемой территории –  1,24 га; площадь жилого фонда ориентировочно - 1200 кв.м; расчётная численность населения ориентировочно составит 18  человек.

ПЛОЩАДКА №1 расположена в восточной части села, вдоль р. Мал. Кинель. Здесь предлагается к строительству  усадебная  застройка. Площадь всей территории составит  4,44 га, количество участков – 33 шт.; площадь жилого фонда составит ориентировочно – 6 600 кв.м; площадь приусадебных участков – 12-15 соток. Расчётная численность населения составит 99 чел.

Всего в с. Прокопенки площадь проектируемой территории – 5,68 га. Планируется размещение ориентировочно 39 индивидуальных жилых домов. Ориентировочно общая площадь жилого фонда  – 7800 кв. м. Расчётная численность населения ориентировочно составит -  117 чел.

с. Тоузаково

За счет уплотнения существующей застройки на 1 очередь строительства планируется:

В западной части села по ул. Центральной строительство  индивидуального жилого дома – 1  участок; площадь проектируемой территории –  0,15 га; площадь жилого фонда составит ориентировочно - 200 кв.м; расчётная численность населения составит 3  человека.

В настоящий момент численность населения п. Просвещение составляет 4 человека. В связи с малой численностью населения и, следовательно,  отсутствием перспективы дальнейшего развития данного населенного пункта, а также в связи с отсутствием резервной территории в границах н.п., настоящим генеральным планом развитие жилищного строительства в п. Просвещение не предусматривается.

Всего по генеральному плану в с.п. Кинель-Черкассы  планируется следующее увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку –  310,90  га, в т.ч. на 1 очередь -  167,15   га,  на расчетный срок –  143,75  га.

Общее планируемое количество участков – 1719 шт., из них на 1 очередь строительства – 969 шт.; на расчетный срок – 750 шт.

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (579,762 тыс.кв.м) и проектируемого на 1 очередь (193,800 тыс.кв.м) составит - 773,562 тыс. кв. м; на расчетный срок (150,000 тыс.кв.м) – 923,562 тыс. кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом: на 1 очередь строительства составит  35,8 кв.м /чел.; на расчетный срок 38,7  кв.м /чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественно-деловая зона сельского поселения Кинель-Черкассы  представляет собой совокупность небольших общественных центров населённых пунктов, образованных учреждениями и предприятиями обслуживания. Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует нормативным  радиусам обслуживания населения на территории поселения.

Таблица 3.10. Существующие объекты общественно-делового назначения.

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Детский сад «Огонек» | с. Кинель-Черкассы, ул. Авиционная | 7 | 90 мест |
| 3.2 | Детский сад «Василек» | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 57а | 75 мест |
| 3.3 | Детский сад «Чайка» | с. Кинель-Черкассы, ул.Карла-Маркса | 20 | 45 мест |
| 3.4 | Детский сад «Аленушка» | с. Кинель-Черкассы, ул. Пушкина | 2 | 120 мест |
| 3.5 | Детский сад «Колобок» | с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов | 16 | 50 мест |
| 3.6 | Детский сад «Солнышко» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 9 | 140 мест |
| 3.7 | Детский сад «Голубь» | с. Кинель-Черкассы, ул. Нефтяников | 9 | 20 мест |
| 3.8 | Детский сад «Теремок» | с. Кинель-Черкассы, ул. Новая | 5 | 140 мест |
| 3.9 | Детский сад «Колосок» | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 39 а | 140 мест |
| 3.10 | Детский сад | с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская | 2а | 50 мест |
| 4.1 | Медицинский колледж | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 62 | 374 уч-ся |
| 4.2 | Сельскохозяйственный техникум | с. Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева | 1 |  |
| 4.3 | МОУ Кинель-Черкасская СОШ №1 | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 54 | 900 уч-ся |
| 4.4 | МОУ Кинель-Черкасская СОШ №2 | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская | 2е | 1176 уч-ся |
| 4.5 | МОУ Кинель-Черкасская №3 | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 43 | 380 уч-ся |
| 4.6 | Школа №4 | с. Кинель-Черкассы, ул.Октябрьская | 62г | 50 уч-ся |
| 4.7 | Школа-интернат №1 | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 67 | 33 уч-ся |
| 4.8 | Вечерняя школа ПСХЛ | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 3 | 150 уч-ся |
| 4.9 | УКК | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 67 |  |
| 4.10 | Станция юных техников | с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная | 1б | 140 уч-ся |
| 4.11 | Музыкальная школа | с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная | 1 | 80 уч-ся |
| 4.12 | Дом детского творчества №1 | с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная | 1 | 150 уч-ся |
| 4.13 | ДЮСШ | с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная | 1 | 120 уч-ся |
| 4.14 | Тоузаковский филиал ГБОУ СОШ №2 | с. Тоузаково, ул. Центральная | 32б | 50 уч-ся |
| 4.15 | МОУ Вольно-Солянская ООШ | с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская | 2в | 50 уч-ся |
| 5.1 | Главный корпус больницы (поликлиника, детское отделение), в т.ч. | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 | 160 коек 500 посещ. |
|  | Стоматология | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 |  |
|  | Молочная кухня | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 | 500 порций |
|  | Роддом | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 |  |
|  | Патологоанатомический корпус | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 |  |
|  | Зубопротезное отделение | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 |  |
|  | Донорский пункт | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 |  |
|  | Инфекционное отделение | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 |  |
|  | Терапевтический корпус | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 | 60 коек |
| 5.2 | Амбулатория | с. Кинель-Черкассы, ул. Новая | 2 |  |
| 5.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Кинель-Черкассы, ул. Кировская | 3 |  |
| 5.4 | Медпункт | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 25б |  |
| 5.5 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов |  |  |
| 5.6 | Ветлечебница | с. Кинель-Черкассы, ул. Сельская |  |  |
| 5.7 | Ветбаклаборатория, ветаптека | с. Кинель-Черкассы, ул. Карла-Маркса | 22 |  |
| 5.8 | Ветлечебница | с. Кинель-Черкассы, в районе ж/д |  |  |
| 5.9 | Аптека «Фармация» | с. Кинель-Черкассы, ул. Карла-Маркса | 19 | 702,9 |
| 5.10 | Аптека ООО «Имплозия» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 10А | 109 |
| 5.11 | Аптека ООО «Имплозия» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 34 | 84,3 |
| 5.12 | Аптека №112 ООО «Рона» («Вита») | с. Кинель-Черкассы, ул. Куйбышевская | 52А | 50 |
| 5.13 | Аптека №335 ООО «Рона» | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 37А |  |
| 5.14 | Аптека ООО «Генезис» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ефремова | 52а |  |
| 5.15 | Аптека №119 ООО «Рона» («Вита») | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 20 |  |
| 5.16 | Аптека №65 ООО «Рона» («Вита») | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 10 | 34 |
| 5.17 | Аптека ООО «Фармбокс» | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 | 33,7 |
| 5.18 | Аптечный пункт от МУЗ ЦРБ | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 |  |
| 5.19 | Аптека ООО «Наша аптека» | с. Кинель-Черкассы, ул. Куйбышевская | 52 | 60 |
| 5.20 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Тоузаково, ул. Центральная | 32а |  |
| 5.21 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская | 2 |  |
| 5.22 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Алтухово, ул. Центральная | 33б |  |
| 5.23 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Прокопенки, ул. Гоголя | 30-1 |  |
| 5.24 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Свободные Ключи, ул. Полевая | 19-2 |  |
| 6.1 | Центр социальной помощи семье и детям | с. Кинель-Черкассы, ул. Крестьянская | 71 | 18 |
| 6.2 | Управление социальной защиты населения | с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная | 39 | 34 |
| 6.3 | Центр социального обеспечения | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 65 |  |
| 7.1 | ДЮСШ футбольное поле Спортивный зал | с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная | 1г | 80х60 м 100 м2 |
| 7.2 | Стадион «Урожай» Универсальная площадка | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 62 | 60 чел. 15х30 м |
| 7.3 | Хоккейная площадка, школа №2 | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, Военный городок | 2е | 45х25 м |
| 7.4 | Футбольное поле Мини-футбольная площадка спортгородок баскетбольная площадка | с. Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева, Сельхозтехникум | 1 | 100х70 м 40х20 м 20х10 м |
| 7.5 | Универсальная площадка Футбольное поле | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 43 | 30х15 м 80х50 м |
| 7.6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: - Спортивный зал - Спортивный зал - Спортивный зал - Зал с трибунами на 495 мест - Бассейн - Бассейн - Футбольное поле - Спортивные площадки | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская |  | 31,06 м2; 57,63 м2; 72,65 м2 1227,6 м2 площади пола 25x11 м 10x6 м зеркала воды 0,75 га |
| 7.7 | Спортивная площадка при школе | с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская | 2в | 0,18 га |
| 8.1 | РДК им. Ефремова | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 50 | 250 мест |
| 8.2 | СДК им. Ленина | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 48 | 300 мест |
| 8.3 | Кинотеатр им. Гагарина (не действует) | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 58 | 645,7 м2 |
| 8.4 | Кинель-Черкасская районная библиотека | с. Кинель-Черкассы, ул. Краснармейская | 115 | 90 тыс. ед. |
| 8.5 | Музей | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 46 | 7 сотруд. |
| 8.6 | МУ «Дом молодежных организаций Кинель-Черкасского района | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 49 | 100 мест |
| 8.7 | Филиал районной библиотеки | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 48 | 13 тыс. ед. |
| 8.8 | Филиал районной библиотеки | с. Кинель-Черкассы, ул.Казакова (в здании школы) | 43 | 10 тыс. ед. |
| 8.9 | Сельский Дом культуры | с. Вольная Солянка, ул. Северная | 6 | 170 мест |
| 8.10 | Сельский Дом культуры | с. Прокопенки, ул. Гоголя | 17 | 170 мест |
| 8.11 | Сельский Дом культуры | с. Тоузаково, ул. Центральная | 32в | 170 мест |
| 8.12 | Филиал районной библиотеки | с. Вольная Солянка |  | 25 м2 |
| 8.13 | Филиал районной библиотеки | с. Тоузаково |  | 50 м2 |
| 8.14 | Клуб (не действует) | с. Алтухово, ул. Отрадная | 51 | - |
| 9.1 | Магазин «Бумеранг» продукты | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября, | 8а | 91,6 |
| 9.2 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, | 2а | 50,2 |
| 9.3 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Заводская | 13а | 17,3 |
| 9.4 | Мини-магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Карла Маркса | 37 | 18,6 |
| 9.5 | Торговый павильон «Улыбка» | с. Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская | 184а | 34,3 |
| 9.6 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская | 157А | 135,9 |
| 9.7 | Магазин «Запчасти» | с. Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская | 157 | 110 |
| 9.8 | Магазин «Перекресток» | с. Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская | 204 | 100 |
| 9.9 | ТЦ «Яблоко» | с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная | 20а | 141 |
| 9.10 | Магазин – универсам | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 10а | 110 |
| 9.11 | Магазин «У тетушки Лены» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 19 | 50,8 |
| 9.12 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 41 | 558 |
| 9.13 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 15 | 163 |
| 9.14 | Магазин «ТПС» Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская | 62а | 145,9 26,2 |
| 9.15 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Тарабрина | 39 | 122 |
| 9.16 | Кафе-магазин «Теремок» | Выездное кольцо |  | 295,8 |
| 9.17 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Заводская | 13б | 24,0 |
| 9.18 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская | 62б | 64,9 |
| 9.19 | Магазин «Стройматериалы» | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 46а | 26,8 |
| 9.20 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет октября | 49а | 60,4 |
| 9.21 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 37 | 267,2 |
| 9.22 | Магазин «Спутник» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 4б | 149,2 |
| 9.23 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная | 36А | 58,1 |
| 9.24 | Торговый комплекс Торговый центр «Черкасская слобода» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 20 | 473,8 1389 |
| 9.25 | Торговый комплекс «Арбат» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 34 | 609,8 |
| 9.26 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 41 | 37,6 |
| 9.27 | Магазин | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 71 | 62,8 |
| 9.28 | Магазин «У тетушки Лены» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 85 | 59,8 |
| 9.29 | Торговый центр «Красный» | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова, | 37а | 524 |
| 9.30 | Магазин «Спектр» хозтовары | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 5 | 124.8 |
| 9.31 | Магазин «Автомир» | с. Кинель-Черкассы, ул. Мельница 9 | 1в | 416,9 |
| 9.32 | Магазин «Эльдорадо» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 67 | 90,7 |
| 9.33 | Торговый павильон «Семерочка» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, ул. Куприна, ул. Новая, ул. Революционный пер. ул. Красноармейская, ул. Карла Маркса, ул. Крестьянская | 113-2 4 13-14 1 181 24 233 | 298,9 |
| 9.34 | Торговый павильон «Капелька» | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская | 62в | 55,9 |
| 9.35 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская | 1а | 209,8 |
| 9.36 | Торговый павильон | Выездное кольцо |  | 17,7 |
| 9.37 | Торговый павильон | Выездное кольцо |  | 50,0 |
| 9.38 | Торговый киоск «Табак» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 1в | 5,0 |
| 9.39 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 41а | 53,7 |
| 9.40 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Крестьянская | 233 | 46,0 |
| 9.41 | Магазин «Продукты в дорогу» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ефремова | 165а | 46,4 |
| 9.43 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская |  |  |
| 9.44 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул.Мичуринская, | 94 | 25.6 |
| 9.45 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Чехова | 2А | 100,5 |
| 9.46 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 4в | 117,0 |
| 9.47 | Магазин-кафе | с. Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская | 204 | 103,3 |
| 9.48 | Торговый центр «Новый Арбат» | с. Кинель-Черкассы, ул. Молодогвардейская | 68 | 1563,3 |
| 9.49 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская | 64-г | 20,0 |
| 9.50 | Магазин «Продукты» | ст. Толкай |  | 13,2 |
| 9.51 | Магазин «Запчасти» Магазин «Продукты №2» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ефремова | 156А | 158,0 464,8 |
| 9.52 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября |  | 7,0 |
| 9.53 | «Запчасти» | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 2б | 82,6 |
| 9.54 | Магазин-кафе | с. Кинель-Черкассы, ул. Мельница 9 |  | 83,0 |
| 9.55 | Магазин «Промышленные товары» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 19 | 64,4 |
| 9.56 | Торговый центр | с. Кинель-Черкассы, ул. Карла Маркса | 1 | 260 |
| 9.57 | Промышленные товары | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет октября | 1 | 160,2 |
| 9.58 | Торговый киоск | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова |  | 257,1 |
| 9.59 | Магазин «Запчасти» | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 1в | 150 |
| 9.60 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Комсомольская | 17а | 50,0 |
| 9.61 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная | 78 | 78,0 |
| 9.62 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 7 | 39,5 |
| 9.63 | Магазин «Хозтовары» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 13а | 170.0 |
| 9.64 | Магазин «Промышленные товары» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 37 | 559,7 |
| 9.65 | Магазин «Промышленные товары» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 75 | 126,8 |
| 9.66 | Магазин «Кулинария» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 89 | 66,8 |
| 9.67 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Кузнецкая | 1 | 239,3 |
| 9.68 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 10 | 569,7 |
| 9.69 | Магазин | с. Кинель-Черкассы, ул. Льва Толстого | 19 | 100 |
| 9.70 | Магазин | с. Кинель-Черкассы, ул. Мельница 9 | 1е | 404,0 |
| 9.71 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская | 2б | 36,0 |
| 9.72 | Магазин «Промышленные товары» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 17 | 160,0 |
| 9.73 | Торговый центр | с. Кинель-Черкассы, ул. Дачная | 43 | 1500 |
| 9.74 | Магазин | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 1г | 102,7 |
| 9.75 | Магазин «Ритуальные услуги» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ефремова | 8б | 74,9 |
| 9.76 | Магазин «Гермес» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ефремова | 52а | 300 |
| 9.77 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Пролетарская | 1А | 53,6 |
| 9.78 | Магазин «Визит» | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская | 27б | 35,0 |
| 9.79 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября |  | 53,6 |
| 9.80 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 39 | 10,0 |
| 9.81 | Торговый павильон (не продовольст.) | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 9-б | 10,0 |
| 9.82 | Магазин «Прагма» | с. Кинель-Черкассы, ул. Куйбышевская | 50 | 364,0 |
| 9.83 | Универсам «Магнит» | с. Кинель-Черкассы, ул. Куйбышевская | 52а | 198,2 |
| 9.84 | Универсам «Магнит» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 71 | 62,8 |
| 9.85 | Универсам «Магнит» | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 106 | 162,8 |
| 9.86 | Магазин городок | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет октября | 31-3 | 58.6 |
| 9.87 | ООО «Зикор» | с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная | 39 | 776,9 |
| 9.88 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, пр.50 лет Октября |  | 24,9 |
| 9.89 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Чкалова, | 11б | 106,4 |
| 9.90 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская | 2в | 20,0 |
| 9.91 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Чехова | 20а | 53,6 |
| 9.92 | Магазин-остановка | с. Кинель-Черкассы, ул.Лево-Набережная, | 108 | 15,0 |
| 9.93 | Магазин | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина, | 1м | 1180 |
| 9.94 | Магазин «Сибиряк» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ефремова, | 169 | 100 |
| 9.95 | Магазин «Продукты» | с. Кинель-Черкассы, ул. Дачная, | 45а | 274 |
| 9.96 | Торговый центр «Салют» Магазин «Промышленные товары» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 79 | 500 101,6 |
| 9.97 | Магазин «Промышленные товары» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 87 | 404,8 |
| 9.98 | Магазин «Мебель» | с. Кинель-Черкассы, ул. Карла – Маркса | 24 | 80 |
| 9.99 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 8 | 18,5 |
| 9.100 | Магазин «Продукты» | с. Вольная Солянка, ул. Ленинская | 51 | 85,8 |
| 9.101 | Торговый павильон | с. Вольная Солянка, ул. Ленинская, | 51а | 3,8 |
| 9.102 | Магазин «Авангард» | с. Кинель-Черкассы, ул. Куйбышевская, | 54а | 612 |
| 9.103 | Магазин «Эльдорадо» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября, | 10д | 1367,3 |
| 9.104 | Магазин | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября, | 1а | 691,9 |
| 9.105 | Магазин «Сказка» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября, | 11-2 | 30 |
| 9.106 | Магазин | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская, | 10 | 20 |
| 9.107 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Куйбышевская, | 56а | 24 |
| 9.108 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская, | 12 | 48 |
| 9.109 | Магазин «Прометей» | с. Кинель-Черкассы, ул. Карла – Маркса, | 5 | 100 |
| 9.110 | Торговый павильон | с. Кинель-Черкассы, ул. Куйбышевская, | 52 | 195 |
| 9.111 | Торговый павильон (продовольственный) | с. Вольная Солянка, ул. Ленинская, | 28а | 25 |
| 9.112 | Торговый павильон (универсальный) | с. Тоузаково, ул. Центральная | 38б | 49 |
| 9.113 | Рынок | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 123 |  |
| 9.114 | Магазин «Компьютеры» «Дары природы» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 81 |  |
| 9.115 | Рынок | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская |  |  |
| 9.116 | Магазин | с. Кинель-Черкассы, ул. Октябрьская |  |  |
| 9.117 | Магазин (придорожный сервис) | с. Алтухово |  |  |
| 10.1 | Кафе «Теремок» | с. Кинель-Черкассы, выездное кольцо |  | 15 |
| 10.2 | Кафе «Морячок» | с. Кинель-Черкассы, ул. Мельница 9 | 1Б | 24 |
| 10.3 | Кафе «Дилижанс» (пиво) | с. Кинель-Черкассы, въездное кольцо |  | 24 |
| 10.4 | Кафе «Дионис» (пиво) | с. Кинель-Черкассы, въездное кольцо |  | 15 |
| 10.5 | Кафе «Кристалл» (пиво) | с. Кинель-Черкассы, ул. Подгорная | 4 | 44 |
| 10.6 | Кафе «Лесная сказка» (пиво) | с. Кинель-Черкассы, ул. Карла Маркса | 1 | 100 |
| 10.7 | Кафе «Турист» | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 1б | 80 |
| 10.8 | Кафе «Молодость» (пиво) | с. Кинель-Черкассы, ул. Молодоговардейская | 56 | 80 |
| 10.9 | Кафе «У дяди Гоши» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 115 | 20 |
| 10.10 | Кафе «Деревенька» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 200 | 25 |
| 10.11 | Кафе «Старое кино» (пиво) | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 22в | 120 |
| 10.12 | Кулинария №1 | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 69 | 50 |
| 10.13 | Кулинария №2 | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 19 | 25 |
| 10.14 | Спорт-бар «Фанат» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 64 | 50 |
| 10.15 | Кафе «Пиццерия» | с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная | 20а | 35 |
| 10.16 | Кафе ИП Коновалов И.Э. | с. Кинель-Черкассы, въездное кольцо | - | 20 |
| 11.1 | Парикмахерская | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 34 | 9 раб. мест |
| 11.2 | Ремонт обуви | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 52в | 1 раб. мест |
| 11.3 | ТОО «Надежда» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 34 | 10 раб. мест |
| 11.4 | Дом быта (пенсионный фонд) | с. Кинель-Черкассы, ул. 50 лет Октября |  | - |
| 11.5 | Парикмахерская «Каприз» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября |  | 2 раб. мест |
| 11.6 | Парикмахерская «Меланж» | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская |  | 2 раб. мест |
| 11.7 | Парикмахерская «Лада» | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова |  | 2 раб. мест |
| 13.1 | Межрайонная ИФНС России №14 по Самарской области | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 10а | 154 |
| 13.2 | Управления пенсионного фонда | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет октября | 17 | 35 |
| 13.3 | Администрация Кинель-Черкасского района, Управление финансов, Комитет по управлению имуществом | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 69 | 62 |
| 13.4 | Управление культуры, молодежной политики и спорта, Центр занятости | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 63 | 79 |
| 13.5 | ГУП СО ЦТИ | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 52 | 16 |
| 13.6 | Администрация сельского поселения Кинель-Черкассы | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина | 46 | 35 |
| 13.7 | МЦФ, отдел архитектуры и градостроительства | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 73 |  |
| 13.8 | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская |  |  |
| 13.9 | Нарсуд | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 48 |  |
| 13.10 | Прокуратура | с. Кинель-Черкассы, ул. Карла Маркса |  |  |
| 13.11 | Милиция | ул. Ленинская | 36 |  |
| 13.12 | Районный отдел народного образования | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 65 |  |
| 13.13 | Административное здание | с. Кинель-Черкассы, ул. Калинина |  |  |
| 13.14 | Пенсионный фонд Государственная налоговая инспекция по району | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская | 10 |  |
| 13.15 | Семенная лаборатория (инспекция) | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 64а |  |
| 13.16 | Кинель-Черкасское лесничество (контора) | с. Кинель-Черкассы, ул. Мичурина | 160 |  |
| 13.17 | Отделение вневедомственной охраны | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 51 |  |
| 13.18 | Отдел культуры администрации | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 58 |  |
| 13.19 | Редакция районной газеты «Трудовая жизнь» | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 56 |  |
| 13.20 | Филиал госуд. страховой фирмы «Самара» | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 65б |  |
| 13.21 | Управление сельского хозяйства | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 71а |  |
| 13.22 | РайПО (контора) | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская |  |  |
| 13.23 | Административное здание | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 36 |  |
| 13.24 | Самарское областное управление инкассации | с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова | 22 |  |
| 13.25 | Административное здание | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 65а |  |
| 13.26 | Кинель-Черкасское РайПО облпотребсоюза | с. Кинель-Черкассы, ул. Ефремова |  |  |
| 13.27 | Товарная контора станции «Толкай» | с. Кинель-Черкассы, в районе ж/д |  |  |
| 13.28 | Правление СПК им. Ленина | с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова | 39 |  |
| 13.29 | ООО «БИО-ТОН» (Читарев В.В.) | с.Кинель-Черкассы |  |  |
| 13.30 | ООО СХП «Бона» (Кириченко Г.А.) | с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная | 15 |  |
| 13.31 | АООТ «Кинель-Черкассы-агрохимсервис» (Сальников А.Н.) | с.Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 148 |  |
| 13.32 | ИП КФХ (Портнов С.В.) | с.Кинель-Черкассы, ул.Малороссийская | 33 |  |
| 13.33 | ИП КФХ (Овчинников О.В. Мясной цех | с.Кинель-Черкассы, ул. Степана Разина | 22 |  |
| 13.34 | ИП КФХ (Думеняк В.А.) | с.Кинель-Черкассы, ул.Олимпийская | 4 |  |
| 13.35 | ИП КФХ (Колосов А.А.) | с.Кинель-Черкассы, ул.Ново- Степная | 26 |  |
| 13.36 | ИП (Сидоренко С.А.) | с.Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 214 |  |
| 13.37 | ИП КФХ | с.Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 63 |  |
| 13.38 | КФХ «Хозяйство Житковых» (Житков И.Ф.) | с. Винно-Банново, ул. Кинельская | 6 |  |
| 14.1 | ОАО «Россельхозбанк» доп. Офис | с. Кинель-Черкассы, ул. Куйбышевская | 56 |  |
| 14.2 | Доп. Офис №78/02/015 Отрадненского отделения Сбербанка России | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 63А |  |
| 14.3 | Филиал №78/02/015 Отрадненского отделения Сбербанка России | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 17 |  |
| 14.4 | Филиал ОАО КБ «Солидарность» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 10А |  |
| 14.5 | Коммерческий банк «ООО Волжский социальный банк» | с. Кинель-Черкассы, пр. 50 лет Октября | 17А |  |
| 14.6 | ЦС-АТСКЭ «Квант» (узел электросвязи) | с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская | 60 |  |
| 14.7 | ОС-АТСКЭ «Квант» | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская | 25 |  |
| 14.8 | Банк «Солидарность» | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская |  |  |
| 14.9 | Районный узел почтовой связи | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 52а |  |
| 14.10 | АКСБ РФ Кинель-Черкасское отделение № 4241 | с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская | 63а |  |
| 14.11 | Узел почтовой связи, сбербанк | с. Кинель-Черкассы, ул. Чкалова | 15з |  |
| 15.1 | ПСЧ №108 (пождепо) | с. Кинель-Черкассы, ул. Дружбы | 14 | 4 машины |
| 15.2 | ПСЧ №140 | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 45 | 2 машины |
| 15.3 | Баня № 1 ЦСО | с. Кинель-Черкассы, ул. Пионерская | 2а | 50 мест |
| 15.4 | Баня № 2 ООО «Жилье» | с. Кинель-Черкассы, ул. Московская | 9 | 20 мест |
| 16.1 | Храм «Вознесения Христова» | с. Кинель-Черкассы, ул. Советская | 2 |  |
| 16.2 | Церковь в честь великомучеников Петра и Глеба (строящ.) | с. Кинель-Черкассы, ул. Ленинская | 52 |  |
| 16.3 | Мечеть, мусульманская школа | с. Кинель-Черкассы, ул. Лермонтова | 14 |  |
| 16.4 | Церковь | с. Алтухово, ул. Центральная | 34а |  |

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами культурно бытового назначения представлен ниже.

Таблица 3.11. Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Кинель-Черкассы объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (1013 детей) | 1093 | 870 | 80 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) | 1883 | 2606 | 138 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 188 | 490 | 261 |
| 1.4 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | учащиеся | по заданию на проектирование | - | 857 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | 500 | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - | 220 | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 11 | - |
| 2.4 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | - | 7 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 13,1- 16,8 | 2,8125 | 22 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола | 175 | 3272 | 1488,94 | 45,5 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 80 | 1496 | 335 | 22,4 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 80 | 1496 | 1160 | 77,5 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 4 2 | 74,78 37,39 | 113 - | 151 - |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 223 | 4168,99 | 23517 | 564 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 748 | 727 | 97 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 112 | 26 | 23 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 560,8 | нет | 0 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 28 | нет | 0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 131 | 70 | 53 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 112 | нет данных | - |

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание.

Таблица 3.12. Прогнозная обеспеченность жителей сельского поселения Кинель-Черкассы объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на 2033 год).

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс. чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Необходимая мощность объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (1993 чел.) | 1395 | 870 | 525 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы – 2323 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы – 106 чел.) | 2403 | 2606 | 0 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 240 | 490 | 0 |
| 1.4 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения | учащиеся | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 857 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | 500 | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - | 220 | - |
| 2.3 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | - | 7 | - |
| 2.4 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 11 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно -спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 16,6964 | 2,8125 | 13,8839 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 175 | 4174 | 1488,94 | 2685,1 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 80 | 1908 | 335 | 1573 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 80 | 1908 | 1160 | 748 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 4 2 | 95,408 48 | 113 - | 0 - |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины | м2 торг. площади | 223 | 5318,996 | 23517 | 0 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 954 | 727 | 227 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 143 | 26 | 117 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 715 | нет | 715 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 35,78 | нет | 35,78 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 167 | 70 | 97 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 143 | - | 143 |

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2033 года в существующей застройке, согласно «Положению о территориальном планировании Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области», следующих объектов:

- общеобразовательное учреждение (школа №3) на 380 уч-ся в с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова, 43 (реконструкция);

- детско-юношеская спортивная школа в с. Кинель-Черкассы на 120 уч-ся, ул. Школьная, 1 (реконструкция);

- дом детского творчества на 150 уч-ся в с. Кинель-Черкассы, ул. Школьная, 1 (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Огонек» в селе Кинель-Черкассы по ул. Авиационной, 7 на 90 мест (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Василек» по ул. Чапаевской, 57а на 75 мест (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Чайка» в селе Кинель-Черкассы по ул. Карла-Маркса, 20 на 45 мест (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Аленушка» в селе Кинель-Черкассы по ул. Пушкина, 2 на 120 мест (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Колобок» по ул. Механизаторов, 16 на 50 мест (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Солнышко» в селе Кинель-Черкассы по пр. 50 лет Октября, 9 на 140 мест (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Голубь» в селе Кинель-Черкассы по ул. Нефтяников, 9 на 20 мест (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Теремок» в селе Кинель-Черкассы по ул. Новая, 5 на 140 мест (реконструкция);

- дощкольное образовательное учреждение «Колосок» в селе Кинель-Черкассы по ул. Казакова, 39а на 140 мест (реконструкция);

- дошкольное образовательное учреждение в селе Кинель-Черкассы по ул. Космонавтов;

- дошкольное образовательное учреждение в селе Кинель-Черкассы по ул. Ново-Зеленая;

- дошкольное образовательное учреждение в селе Кинель-Черкассы на 80 мест на Площадке №1;

- дошкольное образовательное учреждение в селе Кинель-Черкассы на 50 мест на Площадке №4;

- дошкольное образовательное учреждение в селе Алтухово на площадке № 2 на 50 мест;

- дошкольное образовательное учреждение в селе Свободные Ключи на площадке № 2 на 80 мест;

- общеобразовательное уреждение МОУ Вольно-Солянская ООШ на 50 уч-ся, с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская, 2в (реконструкция);

- дошкольное образовательное учреждение на 50 мест, с. Вольная Солянка, ул. Крестьянская (реконструкция);

- Тоузаковского филиала ГБОУ СОШ №2, с. Тоузаково, ул. Центральная, 32б  (реконструкция);

- образовательный комплекс «дошкольное образовательное учреждение - муниципальное общеобразовательное учреждение начального общего  образования» на 280 мест в селе Алтухово по ул. Центральной;

- открытая спортивная площадка в центральной части села Тоузаково (площадь – 0,2 га).

- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 500 кг белья в смену, химчисткой на 25,78 кг вещей в смену, баней на 50 мест (с учетом обслуживания жителей всего поселения) в селе Кинель-Черкассы по ул. Калинина;

- предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест в селе Кинель-Черкассы на Площадке №4;

- предприятие бытового обслуживания на 10 рабочих мест в селе Кинель-Черкассы по ул. Хальзова;

- комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 215 кг белья в смену, химчисткой на 10 кг вещей в смену, баней на 50 мест в селе Алтухово по ул. Центральной;

- предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места в селе Свободные Ключи на Площадке №2;

- предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих места в селе Вольная Солянка по ул. Ленинской;

- культурно-развлекательный центр на 350 мест в селе Кинель-Черкассы на Площадке №4;

- центр досуга на 200 мест в селе Алтухово по ул. Отрадная;

- центр досуга на 200 мест в селе Свободные Ключи на Площадке №2;

- спортивный комплекс с универсальным залом в поселке Най-Лебен, по ул. Най-Лебен (площадь пола – 540 кв.м);

- спортивный комплекс с универсальным залом и бассейном в селе Алтухово, ул. Центральная (площадь пола универсального зала – 540 кв.м, площадь зеркала воды бассейна – 300 кв.м).

- акушерско-гинекологический корпус с женской консультацией в селе Кинель-Черкассы по ул. Алферова, 8;

- патологоанатомический центр в селе Кинель-Черкассы по ул. Алферова, 8;

- центральная районная больница в селе Кинель-Черкассы по ул. Алферова, 8 (реконструкция, 160 коек, 500 посещений).

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории муниципального района Кинель-Черкасский, согласно «Стратегия социально- экономического развития муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на период до 2025 года Кинель-Черкасский район- территория качества», планируется строительство и реконструкция следующих объектов:

- «Строительство завода по производству гранулированных кормов, цеха по производст-

ву полножирной сои элеваторным комплексом в с.п. Кабановка» (ОАО «Самарская корпорация  развития»);

- «Создание оптово-распределительного центра закупки сельскохозяйственной продукции, ее подработки, переработки, хранения и сбыта»;

- «Создание комбината по переработке куриного помета в органические удобрения»..

Генеральным планом на территории сельского поселения Кинель-Черкассы планируются:

- новые производственные площадки и объекты производственных зон к югу от  с.Кинель-Черкассы на площади – 12,82 га (2.1);

- рекультивация территории карьера  к востоку от c. Алтухово.

В проекте генерального плана планируется включить производственные и коммунально-складские зоны в границы населенных пунктов.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Проектируемые предприятия производственного назначения должны иметь градообразующее значение и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей сельского поселения Кинель-Черкассы. Со стороны селитебной территории от территорий производственных предприятий необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Схема перспективной застройки населённых пунктов с. п. Кинель-Черкассы до 2033 года представлена на карте 2-3 (Приложения Генерального плана сельского поселения).

Прогноз изменения доходов населения.

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии по данным аналогичных сельских поселений Кинель-Черкасского района Самарской области.

На настоящий момент среднемесячная заработная плата работающих в сельских поселениях Кинель-Черкасского муниципального района по данным Росстата составляет 19857 руб., среднемесячная пенсия составляет – 10300 руб.

Уровень среднедушевых доходов  в сельском поселении значительно ниже аналогичного показателя по Самарской области (в 2013 году – 26356,1 руб.).

В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 25.03.2013 г. 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в консервативном варианте – в 3,3 раза.

Таким образом, заработная плата к 2018 году по консервативному варианту должна достигнуть уровня 25354 рублей, а к 2025 году – 32078 рублей, среднегодовой размер трудовой пенсии – 15082 и 22816 рублей соответственно.

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения. В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

Таблица 3.13. Прогноз изменения доходов населения Кинель-Черкасского района.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальная заработная плата, руб. | 19857 | 20671 | 21519 | 22401 | 23319 | 24275 | 25271 | 26307 | 44354 |

Прожиточный минимум в Самарской области (7482 рублей в месяц) незначительно ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (7688 рублей в месяц). Учитывая, что среднедушевые доходы населения по области выше средних по стране (25,646 тыс. рублей по итогам 2013 года), «покупательная способность» в регионе несколько выше общероссийской. Если на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,33 прожиточных минимума для трудоспособного населения, то для Самарской области данный показатель составит 3,52, однако для населения с. п. Кинель-Черкассы данный показатель будет значительно ниже и составляет – 2,0.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции и прогнозы в изменении социально-экономического положения населения сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить достаточно сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни граждан.

4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с. п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

4.1. Система водоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

В настоящее время в с. п. Кинель-Черкассы организована централизованная система водоснабжения.

Согласно Постановлению Главы с.п. Кинель-Черкассы Хатунцева Н.Н.. от 04.02.2013 г. №16 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» выбрано предприятие ООО «Водоканал Сервис».

Водоснабжение с.п. Кинель-Черкассы осуществляются семью водозаборами:

Водозабор №1;

Водозабор №2;

Водозабор №3;

Водозабор №4 (Казакова);

Водозабор №5 на территории ЗБШ;

Водозабор с/х техникума;

Водозабор РТП.

А также арт. скважинами, расположенными в сельском поселении и входящих в его состав других поселений и работающих локально.

Централизованное водоснабжение с. Кинель-Черкассы обеспечивается от пяти водозаборов подземных вод. Водозабор №1 и водозабор №3 расположены в северной части села. Водозабор №1 состоит из 10 скважин + 2 не работающие, оснащенные насосами ЭЦВ8-10-125, ЭЦВ6-16-110, ЭЦВ6-6,5-110. Водозабор №3 состоит из 8 скважин + 4 не работающие, оснащенные насосами ЭЦВ8- 25-110. Водозабор №2 расположен в районе ул. Новая и Подгорная, состоит из 7 скважин ( 3 не работающие), оснащенные насосами ЭЦВ6-10-110. Водозабор №4 расположен в районе ул. Казакова состоит из 2 скважин, оснащенные насосами ЭЦВ6-10-110, ЭЦВ6-6,5-110. Водозабор №5 расположен в районе ул. Заводской ЗШБ состоит из 2 скважин, оснащенные насосами ЭЦВ6-6,5-110 у ЗШБ и двух водонапорных башен V=15 м3 у ЗШБ и V=25 м3 на ул. Казакова.

Общая производительность водозаборов 5,5 тыс.м3/сут. Подача воды осуществляется на хозпитьевые, противопожарные цели и полив. Водопроводные сети из чугунных, асбоцементных труб диаметром 50-300 мм изношены до 95% и требуют замены. На сетях для пожаротушения установлены пожарные гидранты, которые как и трубы подлежат замене. Общая протяженность сетей составляет 85,2 км.

Централизованное водоснабжение с. Вольная Солянка осуществляется подземным водозабором подземных вод, расположенных в северной части села и состоящим из одной скважины, и одной водонапорной башни. По разводящим уличным сетям протяженностью 9,1 км. вода подается потребителям на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

Централизованное водоснабжение с. Свободные Ключи и п. Най-Лебен осуществляется подземным водозабором подземных вод, расположенным в северо-западной части села и состоящим из скважины и водонапорной башни. В северо-западной части села п. Най-Лебен за границами НП расположена недействующая водонапорная башня. По разводящим уличным сетям из труб вода подается потребителям на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

Централизованное водоснабжение с. Прокопенки обеспечивается подземным водозабором подземных вод, расположенным в западной части села и состоящим из двух скважин и водонапорной башни. По разводящим уличным сетям протяженностью 2,2 км из труб вода подается потребителям на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

Централизованное водоснабжение с. Тоузаково обеспечивается подземным водозабором подземных вод, расположенным в восточной части села и состоящим из скважины и водонапорной башни. По разводящим уличным сетям протяженностью 2,0 км вода подается потребителям на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

Централизованное водоснабжение в с. Алтухово, с. Винно-Банново и п. Просвещение отсутствует. Водоснабжение села осуществляется из колодцев и собственных скважин.

Таблица 4.1. Характеристика существующих водопроводных сетей с. п. Кинель-Черкассы.

| № п/п | Местонахождение | Протяженность, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Прокопёнки | 1 100 | 1980 |
| 2 | Водопровод расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Тоузаково | 500 | 1973 |
| 3 | Водопровод расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Вольная Солянка | 9 100 | 1988 |
| 4 | Водопровод расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Чехова | 330 | 2006 |
| 5 | Водопровод расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Суворова | 163 | 2005 |
| 6 | Водопровод чугунный расположенный по адресу: Самарская область, Кинель- Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | 7 882 | 1974 |
| 7 | Водопровод стальной расположенный по адресу: Самарская область, Кинель- Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | 16 820 | 1980 |
| 8 | Водопровод полиэтиленовый расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | 19 630 | 1994 |
| 9 | Водопровод расположенный по адресу: Самарская область, Кинель- Черкасский район, с. Кинель-Черкассы | 41 286 | 1995 |

Таблица 4.2. Характеристика оборудования водозаборов с.п. Кинель-Черкассы.

| Наименование объекта | ООборудование установленное |
| --- | --- |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №5518, 1973 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №1 | ЭЦВ-6-25-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №5804, 1973 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №1 | ЭЦВ-6-16-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №2004, 1973 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №1 | ЭЦВ-8-25-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №5815, 1973 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №1 | ЭЦВ-8-25-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №5515, 1973 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №1 | ЭЦВ-6-16-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №3114, 1973 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №1 | ЭЦВ-6-16-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №929, 1973 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №1 | ЭЦВ-8-25-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №1620, 1973 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №1 | ЭЦВ-8-25-110 |
| Водозаборная эксплуатационная скважина №4478-БИС, 2000 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №2 | ЭЦВ-6-10-110 |
| Водозаборная эксплуатационная скважина №4480-БИС, 2000 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №2 | ЭЦВ-6-16-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №1, 2002 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №3 | ЭЦВ-8-25-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №2, 2002 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №3 | ЭЦВ-8-25-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №3, 2002 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №3 | ЭЦВ-8-25-125 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №4, 2002 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №3 | ЭЦВ-6-16-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №8, 2005 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №3 | ЭЦВ-8-25-150 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №9, 2005 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №3 | ЭЦВ-6-16-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №10, 2005 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №3 | ЭЦВ-6-16-110 |
| Разведочно-эксплуатационная скважина №11, 2005 года в эксплуатацию, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, территория водозабора №3 | ЭЦВ-8-25-150 |
| Водонапорная башня 1980 ввода в эксплуатацию, расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Прокопёнки | ЭЦВ-6-6,3-120 |
| Водяная скважина 1973 ввода в эксплуатацию, расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Тоузаково | Grundfos SQ 1-80 1Х220В, P шах=1.15кВт,Ншах=110.0 m |
| Артезианская скважина-1шт, 1988 ввода в эксплуатацию, расположенная по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Вольная Солянка | ЭЦВ-6-6,5-185 |
| Водозабор, 1975 ввода в эксплуатацию, расположенный по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкасская, ул. Заводская (территория ЗШБ) | ЭЦВ-6-10-120 |
| Артезианская скважина №2, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель- Черкассы ул. Казакова д.41 б | ЭЦВ-6-6,3-125 |
| Артезианская скважина №1, расположенная по адресу:Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кинель- Черкассы ул. Казакова д.41 а | ЭЦВ-6-10-110 |

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в с. п. Кинель-Черкассы были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- водопроводные сети частично проложены из чугунных трубопроводов;

- износ оборудования и водопроводных сетей достигает 70 %;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам;

- отсутствует водоподготовка;

- длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды;

- централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Потребителями являются бюджетные организации, население и коммерческие организации. В таблице 4.3. представлен баланс водопотребления с.п. Кинель-Черкассы за 11 мес. 2013 года с разбивкой по населённым пунктам.

Таблица 4.3. Баланс водопотребления по сельскому поселению Кинель-Черкассы.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Подъём воды, м3 | Потери воды, м3 | Объём воды всего, население и организации, м3 | Объём воды всего, население, м3 | Объём воды всего, организации, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кинель- Черкассы | 535389,01 | 76811,7 | 458577,31 | 401561,89 | 57015,42 |
| 2 | с. Вольная Солянка | 7703,68 | 1105,24 | 6598,44 | 5278,64 | 1319,8 |
| 3 | с. Прокопёнки | 5304,47 | 761,03 | 4543,44 | 2917,02 | 1626,42 |
| 4 | с. Тоузаково | 4671,85 | 670,26 | 4001,59 | 2306,38 | 1695,21 |
| ИТОГО | 553069,01 | 79348,23 | 473720,78 | 412063,93 | 61656,85 |

Из таблицы 4.3. следует:

Подъём воды в 2013 г. в сельском поселении Кинель-Черкассы составил 693,99 тыс. м3 (100 %);

Полезный отпуск воды потребителям в сельском поселении Кинель-Черкассы составил – 605,82 тыс. м3 (87,3 %);

Потери воды при транспортировки в сельском поселении Кинель-Черкассы составили – 88,17 тыс. м3 (12,7 %).

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. Все объекты нового строительства планируется обеспечить централизованным водоснабжением. Перспективный баланс отпуска воды новым потребителям определен исходя из прогнозных удельных расходов воды и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей. Подробный баланс представлен в таблицах 1.3., 1.4.

Согласно проекту Генерального плана для бесперебойного водоснабжения населения с. Полудни водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

-	ввиду увеличения численности населения необходимо расширение и реконструкция существующих водозаборов с увеличением до требуемой производительности (до 5200 м3/сут, основной существующий водозабор расположен на севере за границей села);

-	реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений на них.

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства: сети по ул. Шоссейная, Одесская, Ростовская, Пензенская, Саратовская, Нагорная, Овражная, Комсомольская, Хальзова, Северная, Смоленская, Школьная;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное. Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив. Расход на наружное пожаротушение (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из пожарных гидрантов, водоёмов и резервуаров.

Новое строительство в районе существующей застройки, подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей. Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы - из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

В настоящее время централизованное водоснабжение в с. Алтухово и с. Винно-Банново отсутствует. Согласно проекту Генерального плана села Алтухово ввиду увеличения численности населения необходимо проектирование и строительство системы водоснабжения. На стадии генерального плана местоположения водозаборов не предусмотрено и будет определено на стадии рабочего проектирования после проведения гидрогеологических изысканий. Производительность водозабора до 450м3/сут., сети с. Алтухово по ул.Центральна -  L=2,49 км. В настоящее время обеспечение водой нового строительства сёл будет осуществляться из колодцев, расположенных на территории участков.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Согласно СТП Муниципального района Кинель – Черкасский для бесперебойного водоснабжения населения с. Вольная Солянка, с. Свободные Ключи, с. Тоузаково, п. Най-Лебен и с. Прокопенки водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- Ввиду увеличения населения, согласно Генеральному плану, необходимо расширение и реконструкция существующих водозаборов с увеличением до требуемой производительности: до 330 м3/сут, существующий водозабор с. Вольная Солянка, расположенный на севере за границей села; до 210 м3/сут., существующий водозабор с. Свободные Ключи и п. Най-Лебен, расположенный на северо-западе за границей села; до 350 м3/сут. существующий водозабор с. Тоузаково, расположенный на востоке села; до 150 м3/сут. существующий водозабор с. Прокопенки, расположенный в центре села.

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них.

- Сети с. Тоузакова по ул. Шоссейная, Центральная L=1,69 км.

- Сети с. Вольная Солянка по ул. Ленинская, Чапаевская L=1,66 км.

- Сети с. Свободные Ключи по ул. Дудоревская L= 1,51 км.

- Сети с. Прокопенки по ул. Гоголя, Молодёжная L=1,61 км.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам водоснабжения запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно должно быть обеспечено снижение удельного потребления воды жилых зданий к 2020 году до 175 л/(чел.сутки), в том числе горячей воды со 150 до 80-85 л/(чел.сутки).

4.2. Система водоотведения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Сельское поселение Кинель-Черкассы обеспечено как централизованной канализацией, так и местной. В настоящее время для обеспечения отвода канализационных стоков в городском поселении работают четыре канализационных насосных станций. Очистные сооружения находятся в с. Кинель-Черкассы. Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные. В других населенных пунктах сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией, в хозяйственном ведении которой находятся объекты и сети водоотведения, является ООО «Строй Быт Сервис», согласно постановлению администрации сельского поселения.

В с. Кинель-Черкассы централизованной канализацией обеспечено около 30% застройки села. По уличным канализационным сетям из стальных и чугунных труб диаметром 250 мм, общей протяженностью 21 км стоки через канализационные насосные станции (КНС) направляются на очистные сооружения (КОС) биологической очистки.

В селе Кинель-Черкассы действуют четыре КНС мощностью 356 м3/час: КНС №1 — ул. Крестьянская; КНС №2 — ул. Калинина; КНС №3 — ул. Новая 14; КНС №4 — ул. Майская.

Очистные сооружения расположены в юго-восточной части села за железнодорожным полотном. Производительность очистных сооружений — 910 м3/сут. В состав КОС входят: песколовка, приемная камера, компактная установка КУ200, аэротенки, биологические пруды. Степень очистки не соответствует нормам качества. Очистные сооружения не обеспечивают прием всего объема стоков.

Хозбытовые стоки из домов поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся и сливаются в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Во всех остальных населенных пунктах сельского поселения Кинель-Черкассы централизованная канализация отсутствует. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службами санитарного надзора.

Отвод дождевых и талых вод во всех населенных пунктах сельского поселения Кинель-Черкассы осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

Таблица 4.4. Характеристика оборудования сооружения системы водоотведения с.п. Кинель-Черкассы.

| № оборудования | Марка оборудования (воздуходувки) | Мощность, кВт | Марка прибора учёта эл. энергии | Режим работы | коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения с. Кинель-Черкассы |
| 1 | ЗАФ 57К52Н | 22 | ПСЧ 4- ТМ | Круглогодичный | 0,19 |
| 2 | ЗАФ 57К52Н | 22 |  | Круглогодичный | 0,19 |
| 3 | ЗАФ 57К52Н | 22 |  | Круглогодичный | 0,19 |
| с. Кинель-Черкассы КНС №1 |
| 1 | СМ 100-65-200/2 | 22 | СЕ 300 | Круглогодичный | 0,07 |
| 2 | СМ 100-65-200/2 | 22 |  | Круглогодичный | 0,07 |
| с. Кинель-Черкассы КНС №2 |
| 1 | СМ 150-125-315-4 | 22 | СЕ 300 | Круглогодичный | 0,17 |
| 2 | СМ 150-125-315-4 | 22 |  | Круглогодичный | 0,17 |
| С. Кинслъ-Черкассы КНС №3 |
| 1 | СМ 125-80-315/4 | 18 | СЕ 300 | Круглогодичный | 0,05 |
| 2 | СМ 125-80-315/4 | 18 |  | Круглогодичный | 0,05 |
| с. Кинель-Черкассы КНС №4 |
| 1 | СМ 100-65-200/4 | 18 | ЦЭ 6803 | Кру глогодичный | 0,12 |
| 2 | СМ 100-65-200/4 | 18 |  | Круглогодичный | 0,12 |

Таблица 4.5. Техническое состояние канализационных сетей с.п. Кинель-Черкассы.

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние объектов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Год постройки | % износа | Дата последнего капремонта | Вид капремонта на текущий момент |
| 1. | Очистные сооружения |  |  |  |  |
| 1.1 | Поля фильтрации-40000м2 (разм.60м х 80м- 5 полей разм.80м х 100м - 2поля) | 1979г | 30% | 2007 |  |
| 1.2 | Биологические пруды - 6 прудов | 1979г | 100% |  | Очистить биопруды от ила с вывозкой автотранспортом на полигон |
| 1.3 | Отстойники (стены и днище монолитные ж/бетонные ) Д=8м-2 отстойника | 1979 | 10% | 2007г |  |
| 1.4 | Приемная камера (стены бетонные, внутренние стены отстойника и аэрлифта из листового металла) разм.6,7м*8,2м, глубина камеры 4м | 2007г | 10% |  |  |
| 1.5 | Трубопровод сливной Д=300 мм, длиной 300 м на поля фильтрации от приемной камеры | 1979 | 70% |  | Заменить 300м трубы Д=300мм |
| 1.6 | Помещение для воздуходувок | 1979 | 45% |  |  |
| 1.7 | КУ-300(стены и днище из листового металла) разм. - 3 комплекта | 1979г | 100% |  | Демонтаж существующих КУ- 300 .Монтаж новых КУ |
| 2. | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |
| 2.1 | КНС №1 ул. Крестьянская. Пропускная способность 100м3/час. Насос марки СМ 100-65200/2 | 1972г | 100% | нет | Капремонт подземной части КНС. Замена насосов |
| 2.2 | КНС №2 ул. Калинина 37.Пропускная способность 128м3/час. Насос марки СД 160/45б -2 насоса | 1973г | 100% | нет | Заменить существующую КНС на КНС с пропускной способностью на 300м3/час |
| 2.3 | КНС № 3,ул.Новая,12а.Пропускная способность 128 м3/час. Насос марки СД 160/45б.Насос марки СМ 125-80-315а/4 -( пропуск 72,5м3/час) | 1984 г | 80% | нет | Замена насосов |
| 2.4 | КНС №4,ул.Майская 29б.Пропускная способность 72.5м3/час. Насос марки СМ 125-80-315а/4,насос марки 100-65-250б/4 | 1978 | 80% | нет | Замена насосов |

Протяженность канализационных сетей:

- Канализационный коллектор -3500 п. м.

- Напорный коллектор -1000 п. м.

- Канализация протяженностью- 13345 п. м.

В системе водоотведения с.п. Кинель-Черкассы выделена следующие технические проблемы:

- высокий износ оборудования КОС, КНС и сетей канализации;

- использование устаревшего оборудования, что ведет к ухудшению качества очистки стоков, вызывает перерасход электроэнергии, штрафные санкции за превышение ПДК.

Согласно СТП Муниципального района Кинель-Черкасский, ввиду того, что численность населения значительно увеличивается, а существующие КОС не отвечают необходимым требованиям для улучшения условий жизни населения, и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

-	расширение и реконструкция существующих КОС - увеличение производительности до 4000 м3/сут.

Согласно Генеральному плану:

-	проектирование и строительство сетей канализации для существующей и вновь проектируемой застройки (КНС-1 по ул. Крестьянская - увеличить производительностью на 250 м3/сут.-1шт., КНС-2 по ул. Калинина - увеличить производительностью на 350 м3/сут.-1шт., КНС-3 по ул. Новая - увеличить производительностью на 100 м3/сут.-1шт., КНС рядом с площадкой N5 производительностью до 50 м3/сут.-1шт., КНС рядом с площадкой N5 производительностью до 40 м3/сут.-1шт., КНС по ул. Самарской, производительностью до 50 м3/сут.-1шт.) Вокруг отдельно стоящих КНС — санитарно-защитная зона 15 м от границ этих объектов: сети по ул. Шоссейная, Коммунистическая, Чапаевская, Красноармейская, Крестьянская, Одесская, Ростовская, Пензенская, Саратовская, Нагорная, Овражная, Комсомольская, Хальзова, Северная, Смоленская, Школьная, Бардина, Вишнёва, Фестивальная, Лунная К- Ь=0,7км.

Всё новое строительство, включая жилой сектор, канализуется централизовано. Наружные сети канализации выполняются из труб современных материалов.

Проектом генерального плана предлагаются следующие варианты канализования проектируемой застройки с. Алтухово, с. Винно- Банново, с. Вольная Солянка, п. Най- Лебен, с. Прокопенки, с. Свободные Ключи и с. Тоузаково:

-	устройство установок биологической очистки, для одного или группы домов;

-	строительство водонепроницаемых выгребов для одного или группы домов, с последующим вывозом спецавтотранспортом до строительства КОС в места, отведённые службой Роспотребнадзора.

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места. На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Количество отведённой воды условно принимается равным количеству воды, переданной потребителям (см. таблицу 4.3). Перспективные значения прироста услуг водоотведения и прогноз спроса на услуги водоотведения в с. п. Кинель-Черкассы представлены ранее в таблице 1.5. и 1.6.

На данный момент 99% отведённой воды приходится на жилой сектор. К 2033 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 496,7 тыс. м3 в год.

4.3. Система теплоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии  сельского  поселения Кинель-Черкассы осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, централизованных и индивидуальных котельных.

В с. Вольная Солянка централизованным теплоснабжением обеспечены здания школы и детского сада. Источниками теплоснабжения являются отопительные модули, с котлами Микро-75 с параметрами теплоносителя 80-55 С. Топливо — природный газ. Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на газе.

В с. Алтухово, с. Винно-Банново, с. Свободные Ключи, п. Най-Лебен, с. Прокопенки и п. Просвещение централизованное теплоснабжение отсутствует. Источниками теплоснабжения  служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на газе.

Централизованным теплоснабжением  в с. Тоузаково обеспечена школа - отопительный модуль, расположенный по ул.Солнечная 1б, с котлами Микро с параметрами теплоносителя 80-55. Топливо — природный газ. Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

Централизованное теплоснабжение села Кинель-Черкассы обеспечено от ряда котельных и отопительных модулей, сведения о которых приведены в таблице 4.4. Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

Годовая выработка теплоты всеми источниками тепловой энергии по сельскому поселению Кинель-Черкассы составляет около 42 604 Гкал.

Назначение и характеристика источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Кинель-Черкассы приведены ниже в таблице.

Таблица 4.4. Назначение и характеристика источников тепловой  энергии действующих на территории сельского поселения Кинель-Черкассы.

| № | Адрес котельной | Установленая мощность (Гкал/час) | Присоединеная нагрузка (Гкал/год) | Тип и кол-во котлов | Насосы внешнего контура | Протяженность теплотрассы, м | Собственник | Срок аренды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кот. №1 (школа №1)с.Кинель-Черкассы ул.Красноармейская д.54а | 0,82 | 2 210,15 | КВГ-0,5-115Н 2 шт | К-100-80-160а К-100-80-160а | 174,7 | частная |  |
| 2. | Кот. №2 (городок) с.Кинель-Черкассы ул Московская д.13а | 5,51 | 12 208,17 | КСВ-2,9 3 шт | Д -320-70 Д -290-90 | 2826 | частная |  |
| 3. | Кот. № 3 (ЦСО) с.Кинель-Черкассы ул.Красноармейская д.65а | 0,172 | 173,75 | Микро 100 2 шт | GrundfosUPS-40х60 -2шт. | 60 | частная |  |
| 4. | Кот. № 4 (БТИ) с.Кинель-Черкассы ул.Красноармейская д.50а | 0,516 | 796,42 | КВА-0,2Гн 3 шт | "Grundfos"UPS-40х180 2 шт. | 82 | частная |  |
| 5. | Кот. № 5 (РОНО) с.Кинель-Черкассы Чапаевская 69а | 0,258 | 602,28 | КВА-0,2Гн КВА-100 2 шт | "Grundfos"UPS-40х120, Grundfos"UPS-40х60 | 232 | частная |  |
| 6. | Кот. № 8 (Печа) с.Кинель-Черкассы ул Казакова д.13а | 1,14 | 2 871,09 | НР-18 3 шт | Grundfos ТР 80/330 4АМ1В 08243 | 1262,4 | частная |  |
| 7. | Кот. № 13 (Спорт школа) с.Кинель-Черкассы ул.Школьная д.1в | 0,38 | 582,73 | НР-18 1 шт | "Grundfos"UPS-40х180 | 64 | частная |  |
| 8. | Кот. №14 ( Школа №3) с.Кинель-Черкассы ул.Казакова д.43а. | 0,516 | 1 450,27 | Ква-0,2-Гн 3 шт | "Grundfos" UPS-40х180 Grundfos"UPS-65х180 | 182 | частная |  |
| 9. | Кот. № 15 (Д/с Колосок) с.Кинель-Черкассы ул.Казакова д.39г. | 0,344 | 1 016,19 | Ква-0,2ГН 2 шт | Grundfos"UPS-40х180 Grundfos"UPS-65х180 | 88 | частная |  |
| 10. | Кот. № 16 (Д/с Теремок) с.Кинель-Черкассы ул.Новая д.11а. | 0,516 | 1 581,04 | Ква-0,2-Гн 3 шт | UPS-50х180 Grundfos"UPS-65х179 | 308 | частная |  |
| 11. | Кот. № 17 (Д/с Солнышко) с.Кинель-Черкассы ул.50лет Октября д.7в | 0,516 | 1 566,36 | КВА-0,2Гн 3 шт | UPS-50х180 Grundfos"UPS-65х179 | 126 | частная |  |
| 12. | Кот. № 18 (Администрация) с.Кинель-Черкассы ул.Красноармейская д.69а | 0,172 | 473,58 | Микро-100 2 шт | "Grundfos" UPS-40х60 - 2шт. | 80 | частная |  |
| 13. | Кот. № 19 (ЦРБ) с.Кинель-Черкассы ул.Алфёрова д.8а | 1,52 | 5 006,75 | НР-18 4 шт | Grundfos ТР 80/330 К — 160/30А | 1236,5 | частная |  |
| 14. | Кот. № 62 (КБО)с.К-Черкассы ул. Карла-Маркса д.19 а | 0,43 | 1 230,00 | Микро-100 5 шт | Grundfos"UPS-65х180- 2шт. | 660,1 | частная |  |
| 15. | Кот. № 24 (К-р Гагарина)с.К-Черкассы ул. Красноармейская, 58-а | 0,688 | 1 816,44 | Микро-200 4 шт | "Grundfos" LP -65-125/128АF -2 шт | 434 | частная |  |
| 16. | кот №5 Спорткомплекс с.Кинель-Черкассы, ул.Солнечная 2б | 1,335 | 2 527,94 | «Вулкан»VК -1500 1ШТ | "Wilo" 65/150-5,5/2, "Wilo" 65/150-5,5/1 | 32 | аренда |  |
| 17. | Кот. № 29 (Общ. м/к)с.Кинель-Черкассы ул.Красноармейская д.121а | 0,13 | 424,17 | Микро-75 2шт | "Grundfos"UPS-32* 120 2 шт. | 80 | аренда |  |
| 18. | Кот. № 19 (д/с Аленушка) с.Кинель-Черкассы ул.Пушкина д. 2а | 0,17 | 316,75 | Микро-100 2шт | "Grundfos"UPS-32х120 | 18 | аренда |  |
| 19. | Кот. № 14 (ГИБДД) с.К-Черкассы, ул.Механизаторов,д.1 | 0,04 | 153,82 | Микро-50 | "Grundfos" UPS-40х60 | 0 | аренда |  |
| 20. | Кот. № 18 (Библиотека) с.Кинель-Черкассы ул.Красноармейская д.115а | 0,13 | 411,23 | Микро-75 2шт | "Grundfos" UPS-40х60 | 106 | аренда |  |
| 21. | Кот. № 44 (д/сад) с. В.Солянка ул. Крестьянская д. 2В | 0,09 | 257,45 | Микро-50 2шт | "Grundfos"UPS-32-120- | 50 | аренда |  |
| 22. | Кот. № 46 (школа) с. В.Солянка ул. Крестьянская д.2Г | 0,13 | 388,15 | Микро-75 2шт | "Grundfos"UPS-32-120 | 173 | аренда |  |
| 23. | Кот. № 37 (УФМС) с.К-Черкассы, ул.Красноармейская, 107 | 0,02 | 47,62 | КСЦ-Г-24Н 1шт | "Grundfos" UPS-32-60 | 0 | аренда |  |
| 24. | Кот. № 61 (школа) с.Тоузаково ул. Центральная д.32 б | 0,09 | 268,05 | Микро-50 2шт | "Grundfos" UPS-40х60 | 35 | аренда | с 30.04.13-29.03.14 |
| 25. | Кот. № 64 (ЗАГС) с.К-Черкассы ул. Революционная д. 39 | 0,17 | 260,89 | Микро-100 2шт | "Wilo"RL 30/75 | 11 | аренда | с 31.03.11-31.03.16 |
| 26. | Кот. № 71 (Д/с Голубь)с. К-Черкассы, ул. Нефтянников, д. 9 а | 0,09 | 48,89 | Микро-50 2шт | "Grundfos" UPS-32-120 | 50 | аренда | с 31.03.11-31.03.16 |
| 27. | Кот. № 72 (Д/с Огонек) с. К-Черкассы, ул. Авиционная, д. 7 в | 0,17 | 182,48 | Микро-95 2шт | "Grundfos"UPS-40х180 | 320 | аренда | с 31.03.11-31.03.16 |
| 28. | с. Кинель-Черкассы, ул.Московская,2е | 0,504 | 1 736,00 | Микро 100 (6 шт.) | н/д | 25 | частная | - |
| 29. | с.Кинель-Черкассы, ул.Калинина, 46 | 0,168 | 518,30 | Микро 100 (2 шт.) | н/д | 105 | частная | - |
| 30. | К-Черкассы, ул. Революционная 76 | 0,51 | 861,37 | Protherm Bison NO 300 - 2 шт. | TOP-S 50/15 3 ~ PN 10 - 2 шт. | 760 | частная | - |
| 31. | с. Кинель-ЧеркассыКот. ул.Механизаторов, 16а | 0,172 | 615,92 | Микро-100 -2 шт. | н/д | 280 | аренда | с 26.10.12-25.09.13 |

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельных отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования (изменением температуры на источнике) в зависимости от температуры наружного воздуха.

Протяженность тепловых сетей с.п. Кинель-Черкассы составляет 9,861 км в двухтрубном исчислении, все тепловые сети проложены надземным способом и не имеют тепловых камер.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены по двухтрубной системе, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в с.п. Кинель-Черкассы приняты в соответствии с Генеральным планом с. п. и приведены выше в таблице 1.7. и 1.8.

В системе теплоснабжения с.п. Кинель-Черкассы  выделяется  несколько  особо  значимых технических проблем:

- на котельной отсутствует система водоподготовки;

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии.

С учетом прогноза застройки был рассчитан прогноз спроса на тепловую энергию в перспективном периоде до 2033 года, который приведён выше в таблице 1.7. и 1.8.

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам отопления и вентиляции запроектированных зданий требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Отсутствие детальных проектов перспективной застройки в с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области не позволяет произвести анализ на соответствие существующим требованиям по энергоэффективности новых зданий по системам отопления и вентиляции, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно:

- оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием;

- увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню;

- замена окон на энергоэффективные;

- с 2016 года переход на окна с еще большей энергоэффективностью;

- дополнительное повышение сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий с 2016 года;

- применение устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, а также систем децентрализованного теплоснабжения.

4.4. Система газоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Централизованным газоснабжением обеспечены восемь населенных пунктов сельского поселения Кинель-Черкассы кроме п. Просвещение. Газоснабжение осуществляется от ГРС № 13 производительностью 15 тыс. м3/час. Далее через газораспределительные пункты газопроводом  низкого давления газ подаётся потребителям.

Потребителями газа являются котельные (в качестве топлива) и секционная застройка (на бытовые нужды). Протяженность  сетей: высокое  давление  –53,44 км; низкое  давление  –147,24 км.

Источником газоснабжения сетевым природным газом с. Алтухово является АГРС №44 в г.о. Отрадный. По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП №25, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается в село потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Источником газоснабжения сетевым природным газом с. Вольная Солянка является АГРС №13 в с. Кинель-Черкассы. По подземному газопроводу высокого давления  диаметром 150 мм газ поступает в ГРП №23, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается в село потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Источником газоснабжения сетевым природным газом с. Прокопенки является АГРС №13 в с. Кинель-Черкассы. По подземному газопроводу высокого давления  диаметром 200 мм газ поступает в ГРП №20, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается в село потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Источником газоснабжения сетевым природным газом с. Свободные Ключи и п. Най-Лебен является АГРС №13 в с. Кинель-Черкассы. По подземному газопроводу высокого давления  диаметром 150 мм газ поступает в ГРП №22, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается в село  потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Источником газоснабжения сетевым природным газом с. Тоузаково является АГРС №13 в с. Кинель-Черкассы. По подземному газопроводу высокого давления  диаметром 100 мм газ поступает в ГРП №16 в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ подается в село потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах прокладка газопроводов низкого давления на опорах.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления в п. Най-Лебен по ул. Най-Лебен; с. Свободные Ключи по ул. Протяжная; с. Вольная Солянка по ул. Советская;

- построить газорегуляторные пункты:

- ШГРП с. Кинель-Черкассы площадка N1 — 1 шт. производительностью до 350 м3/час; площадка N2 — 1 шт. производительностью до 160 м3/час; площадка N4 — 1 шт. производительностью до 1250 м3/час; ул. Космонавтов-ул. Смоленская — 1 шт. производительностью до 250 м3/час; площадка N5 — 1 шт. производительностью до 500 м3/час.

- ШГРП с. Алтухово площадка N1 — 1 шт. производительностью до 250 м3/час; площадка N2 ,3— 1 шт. производительностью до 1000 м3/час.

- ШГРП с. Вольная Солянка площадка N1 — 1 шт. производительностью до 220 м3/час.

- (ШГРП в п.Най-Лебен площадка N1 — 1 шт., производительностью до 150 м3/час)

- ШГРП в с. Свободные Ключи площадка N2 и №3 — 1 шт. производительностью до 750 м3/час.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах.

Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и представлен выше в таблицах 1.9. и 1.10.

4.5. Система электроснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Источниками электроснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы являются: головная подстанция «Черкассы» напряжением 110//10 кВ, расположенная по ул. Ефремова с мощностью трансформаторов 2х2500кВ; головная подстанция ПС «Винно-Банново напряжением 35/6кВ, расположенная в с. Винно-Банново; головная подстанция «Ново-Отрадная» напряжением 220/100/6 кВ, расположенная в г. Отрадное и головная подстанция «Ерзовка» напряжением 110/10кВ.

От подстанции «Ново-Отрадная» питаются следующие населённые пункты: с. Свободнные Ключи, п. Просвещение, с. Алтухово. От подстанции «Ерзовка» питается с. Полудни. Подстанции «Черкассы», «Винно-Банново», «Ново-Отрадная» и «Ерзовка» принадлежат филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ «Самарские распределительные сети».

Распределение электроэнергии от подстанции «Черкасская» осуществляется по воздушным линиям ВЛ-10 кВ принадлежащим ОАО «МРСК ВОЛГИ». Питание потребителей осуществляется от распределительных  подстанций напряжением 610/0,4 кВ, принадлежащим ОАО «МРСК ВОЛГИ» и ЗАО «ССК «Средневолжская сетевая компания», а также отдельным абонентам.

ОАО «МРСК ВОЛГИ» принадлежат 35 трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4кВ. Компании «ССК» принадлежат 48 подстанций  напряжением 10/0,4кВ.

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах 4.5. и 4.6.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные усадебной застройки и 2-3х этажные,

- секционные,

- общественные здания,

- -коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- собственное потребление энергосектора,

- отрасли строительства  и сельского хозяйства,

- промышленный комплекс,

- наружное освещение.

Таблица 4.5. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. п. Кинель-Черкассы, питающихся по ЛЭП 6-10 кВ.

| № п/п | Тип п/ст., мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
|  | ПС «Винно-Банново» 35/6кВ |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 30. 31. 32 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49 50 51. 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78 79 80. 81. | Фидер N4 ТП Вб 401/100 ТП Вб 402/250 ПС «Ново-Отрадная» 220/110/6кВ Фидер N30 ТП НО 3008/63 ТП НО 3010/100 ТП НО 3013/63 ТП НО 3009/63 ТП НО 3001/100 ТП НО 3002/160 ТП НО 3003/250 ТП НО 3008/160 ТП НО 3009/63 ТП НО 3010/100 ТП НО 3013/63 ПС «Черкассы» 110/10кВ Фидер N2 ТП Ч 203/63 ТП Ч 204/250 ТП Ч 205/160 ТП Ч 206/63 Фидер N1 ТП Ч 101/63 ТП Ч 103/250 ТП Ч 110/100 ТП Ч 111/63 ТП Ч 102/630 ТП Ч 105/160 ТП Ч 106160 ТП Ч 107/160 ТП Ч 108/160 ТП Ч 109/100 Фидер N3 ТП Ч 306/160 ТП Ч 307/400 ТП Ч 308/250 ТП Ч 310/160 ТП Ч 314/160 ТП Ч 316/400 ТП Ч 317/250 ТП Ч 321/2х100 ТП Ч 322/40 ТП Ч 313/160 ТП Ч 311/630 ТП Ч 309/160 Фидер N4 ТП Ч 403/250 ТП Ч 404/100 ТП Ч 405/400 ТП Ч 406/100 ТП Ч 407/100 ТП Ч 408/630 ТП Ч 409/100 ТП Ч 410/400 ТП Ч 411/160 ТП Ч 412/100 ТП Ч 413/160 ТП Ч 414/100 ТП Ч 416/160 ТП Ч 417/160 ТП Ч 418/100 ТП Ч 419/100 ТП Ч 421/63 ТП Ч 401/400 ТП Ч 422/250 Фидер N5 ТП Ч 518/160 Фидер N17 ТП Ч 1701/100 ТП Ч 1702/400 ТП Ч 1703/250 ТП Ч 1704/100 ТП Ч 1705100 ТП Ч 1710/100 ТП Ч 1711/100 ТП Ч 1712/630 ТП Ч 1713/400 ТП Ч 1714/250 ТП Ч 1715/400 ТП Ч 1716/100 ТП Ч 1707/160 Фидер N18 ТП Ч 1801/2х160 ТП Ч 1802/160 ТП Ч 1803/400 ТП Ч 1804/400 ТП Ч 1805/320 ТП Ч 1806/160 ТП Ч 1809/2х400 Фидер N36 ТП 3605/160 ТП 3607/160 | с. Винно-.Банново -МРСК с. Винно-.Банново -МРСК с. Свободные Ключи -МРСК с. Свободные Ключи -МРСК с. Свободные Ключи -МРСК с. Свободные Ключи -МРСК с. Алтухово -МРСК с. Алтухово -МРСК с. Алтухово -МРСК с. Свободные Ключи МРСК п. Просвещение -МРСК с. Свободные Ключи МРСК п. Най-Лебен МРСК с. Вольная Солянка -МРСК с. Вольная Солянка -МРСК с. Вольная Солянка -МРСК с. Вольная Солянка -МРСК Кирпичный завод -ССК ул. Тарабрина-ССК КНС-4 ССК ул. Казакова -ССК с. Кинель-Черкассы МРСК с. Кинель-Черкассы МРСК с. Кинель-Черкассы МРСК с. Кинель-Черкассы МРСК с. Кинель-Черкассы МРСК с. Кинель-Черкассы МРСК КНС-1 -ССК Кинтри -ССК Администрация -ССК ул. Садовая -ССК ул. Красноармейская -ССК Водозабор N1 -ССК Мебельная фабрика -ССК Сбербанк -ССК ул. Лесная -ССК с. Кинель-Черкассы МРСК с. Кинель-Черкассы МРСК с. Кинель-Черкассы МРСК ул. Калинина -ССК ул. Чкалова -ССК Школа N2 -ССК Дом быта, ул. 50лет Октября -ССК Д/с «Солнышко» -ССК Котельная N2 -ССК ул. Авиационная -ССК ул.Новая-Теремок -МРСК ул. Юбилейная -ССК Водозабор N2 -ССК ул. Сельская -ССК ул. Подгорная ССК ул. Чехова-Звездная -ССК ул. Чехова -ССК Солидарность -ССК ул. Советская ССК КНС-3 -ССК с.Кинель-Черкассы МРСК с. Кинель-Черкассы МРСК с.Кинель -Черкассы СТО -МРСК ул. Л-Набережная -ССК Больница -ССК ул. Пионерская -ССК ул. Ленинская -ССК ул. Пролетарская -ССК РДК -ССК Д/с «Аленушка» -ССК РУЭС-1 -ССК База -ССК Котельная N1 -ССК Баня N1 -ССК ул. Комсомольская ССК с. Кинель-Черкассы -МРСК КНС-2 -ССК ул. Ефремова -ССК ул. Специалистов -МРСК ул. Кузнецкая ССК Поляна -ССК РУЭС-2 -ССК с. Кинель-Черкассы -МРСК Очистные сооружения -ССК ул. Дачная -ССК |
|  | ПС «Ерзовка» 110/10кВ |  |
| 82. 83. | Фидер N8 ТП Ер 802/160 ТП Ер 803/160 | с. Прокопенки -МРСК с. Прокопенки -МРСК |

Таблица 4.6. Данные об электроснабжении с. п. Кинель-Черкассы.

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение количество и мощность трансформаторов количество распределительных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Черкассы» 110/10кВ. ул. Ефремова 2х2500 кВА 73шт |
| Головные подстанции: - местоположение количество и мощность трансформаторов количество распределительных подстанций 6/0,4кВ | ПС «Винно-Банново» 35/6кВ. с. Винно-Банново 2шт |
| Головные подстанции: - местоположение количество и мощность трансформаторов количество распределительных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Ново-Отрадная» 220/110/10кВ. г. Отрадное 6шт |
| Головные подстанции: - местоположение количество и мощность трансформаторов количество распределительных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Ерзовка» 110/10кВ. с. Ерзовка 2шт |
| Протяженность и марки электрических сетей Сети 6-10 кВ: - ВЛ-10кВ | км |

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий с. п. Кинель-Черкассы является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

Расчет электрической мощности нового строительства приведен выше в таблице 1.11 и 1.12.

5. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Обосновывающие материалы.

5.1. Система водоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе водоснабжения с.п. Кинель-Черкассы, а также для водоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения с.п. Кинель-Черкассы для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», планируются следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- обеспечение всех потребителей приборами учёта расхода воды.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Таблица 5.1. – Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные положением о территориальном планировании.

| № | Наименование | Местоположение | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор | за границей села Кинель-Черкассы, в северном направлении | производительность – до 5 200 куб.м/сут | реконструкция |
| 2. | Водопроводные сети | село Кинель-Черкассы, в том числе: |  | строительство |
|  |  | по ул. Комсомольская | 2,44 |  |
|  |  | по ул. Космонавтов и ул. Новая | 2,8 |  |
|  |  | на площадке № 1 | 4,99 |  |
|  |  | на площадке № 2 | 1,29 |  |
|  |  | на площадке № 3 | 1,43 |  |
|  |  | на площадке № 4 | 5,39 |  |
|  |  | на площадке № 5 | 5,144 |  |
| 3. | Водопроводные сети | село Алтухово, в том числе: |  | строительство |
|  |  | по ул. Центральная | 2,49 |  |
|  |  | в восточной части села по ул. Центральная | 1,95 |  |
|  |  | в северо-западной части села | 0,02 |  |
|  |  | в южной части села | 0,53 |  |
|  |  | на площадке №1 | 2,8 |  |
|  |  | на площадке №2 | 3,75 |  |
|  |  | на площадке №3 | 5,36 |  |
| 4. | Водопроводные сети | поселок Най-Лебен, в том числе: |  | строительство |
|  |  | в существующей застройке | 0,89 |  |
|  |  | на площадке № 1 | 1,55 |  |
| 5. | Водопроводные сети | село Свободные Ключи, в том числе: |  | строительство |
|  |  | по ул. Дударевская | 1,51 |  |
|  |  | на площадке №1 | 0,45 |  |
|  |  | на площадке №2 | 3,9 |  |
|  |  | на площадке №3 | 0,57 |  |
| 6. | Водопроводные сети | село Вольная Солянка, в том числе: |  | строительство |
|  |  | по ул. Ленинская, ул. Чапаевская | 1,66 |  |
|  |  | на площадке №1 | 2,02 |  |
|  |  | на площадке №2 | 2,43 |  |
| 7. | Водопроводные сети | село Прокопенки, в том числе: |  | строительство |
|  |  | по ул. Гоголя, ул. Молодежная | 1,61 |  |
|  |  | на площадке № 1 | 0,81 |  |
| 8. | Водопроводные сети | село Тоузаково, по ул. Шоссейная и ул. Центральная | 1,69 | строительство |

Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

На текущий период времени в сельском поселении Кинель-Черкассы инвестиционных проектов в области водоснабжения не разработано.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоснабжения представлены ниже в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения до 2033 года.

| № | Наименование | Местоположение | Мероприятие | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор | за границей села Кинель-Черкассы, в северном направлении | реконструкция | 1420 |
| 2. | Водопроводные сети | село Кинель-Черкассы, в том числе: | строительство |  |
|  |  | по ул. Комсомольская |  | 7320 |
|  |  | по ул. Космонавтов и ул. Новая |  | 8400 |
|  |  | на площадке № 1 |  | 14970 |
|  |  | на площадке № 2 |  | 3870 |
|  |  | на площадке № 3 |  | 4290 |
|  |  | на площадке № 4 |  | 16170 |
|  |  | на площадке № 5 |  | 15432 |
| 3. | Водопроводные сети | село Алтухово, в том числе: | строительство |  |
|  |  | по ул. Центральная |  | 7470 |
|  |  | в восточной части села по ул. Центральная |  | 5850 |
|  |  | в северо-западной части села |  | 60 |
|  |  | в южной части села |  | 1590 |
|  |  | на площадке №1 |  | 8400 |
|  |  | на площадке №2 |  | 11250 |
|  |  | на площадке №3 |  | 16080 |
| 4. | Водопроводные сети | поселок Най-Лебен, в том числе: | строительство |  |
|  |  | в существующей застройке |  | 2670 |
|  |  | на площадке № 1 |  | 4650 |
| 5. | Водопроводные сети | село Свободные Ключи, в том числе: | строительство |  |
|  |  | по ул. Дударевская |  | 4530 |
|  |  | на площадке №1 |  | 1350 |
|  |  | на площадке №2 |  | 11700 |
|  |  | на площадке №3 |  | 1710 |
| 6. | Водопроводные сети | село Вольная Солянка, в том числе: | строительство |  |
|  |  | по ул. Ленинская, ул. Чапаевская |  | 4980 |
|  |  | на площадке №1 |  | 6060 |
|  |  | на площадке №2 |  | 7290 |
| 7. | Водопроводные сети | село Прокопенки, в том числе: | строительство |  |
|  |  | по ул. Гоголя, ул. Молодежная |  | 4830 |
|  |  | на площадке № 1 |  | 2430 |
| 8. | Водопроводные сети | село Тоузаково, по ул. Шоссейная и ул. Центральная | строительство | 5070 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2033 года составит 179 842,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 70 372,96 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2033 года – 109 469,04 тыс. рублей.

Для повышения эффективности работы предприятия осуществляющего водоснабжение с. п. Кинель-Черкассы, снижения энергозатрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- Установить приборы учета водных ресурсов на водозаборных сооружения, внутриквартальных сетях, собственных зданиях и сооружениях.

Оценить динамику изменения эксплуатационных затрат от внедрения мероприятий Программы рассчитать не представляется возможным, поскольку водоснабжающая организация обеспечивает потребности в воде нескольких сельских поселений, при этом раздельного учета затрат по ним не ведется.

При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов.

5.2. Система водоотведения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Согласно СТП Муниципального района Кинель-Черкасский, ввиду того, что численность населения значительно увеличивается, а существующие КОС не отвечают необходимым требованиям для улучшения условий жизни населения, и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- расширение и реконструкция существующих КОС - увеличение производительности до 4000 м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки в с. Кинель-Черкассы, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- Проектирование и строительство сетей канализации для существующей и вновь проектируемой застройки (КНС-1 по ул. Крестьянская - увеличить производительностью на 250 м3/сут.-1шт., КНС-2 по ул. Калинина - увеличить производительностью на 350 м3/сут.-1шт., КНС-3 по ул. Новая - увеличить производительностью на 100 м3/сут.-1шт., КНС рядом с площадкой N5 производительностью до 50 м3/сут.-1шт., КНС рядом с площадкой N5 производительностью до 40 м3/сут.-1шт., КНС по ул. Самарской, производительностью до 50 м3/сут.-1шт.).

- Вокруг отдельно стоящих КНС — санитарно-защитная зона 15 м от границ этих объектов: сети по ул. Шоссейная, Коммунистическая, Чапаевская, Красноармейская, Крестьянская, Одесская, Ростовская, Пензенская, Саратовская, Нагорная, Овражная, Комсомольская, Хальзова, Северная, Смоленская, Школьная, Бардина, Вишнёва, Фестивальная, Лунная К- Ь=0,7км.

Проектом генерального плана предлагаются следующие варианты канализования проектируемой застройки с. Алтухово, с. Винно- Банново, с. Вольная Солянка, п. Най- Лебен, с. Прокопенки, с. Свободные Ключи и с. Тоузаково:

- устройство установок биологической очистки, для одного или группы домов;

- строительство водонепроницаемых выгребов для одного или группы домов, с последующим вывозом спецавтотранспортом до строительства КОС в места, отведённые службой Роспотребнадзора.

На текущий период времени в сельском поселении Кинель-Черкассы инвестиционных проектов в области водоотведения не разработано.

Таблица 5.3. – Мероприятия по системе водоотведения, предусмотренные Генеральным планом.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | село Кинель-Черкассы, в южной части | производительность – до 4000 куб.м/сут | строительство |
| 2. | Канализационная насосная станция (КНС-1) | село Кинель-Черкассы, по ул. Крестьянская | производительность – до 250 куб.м/сут | реконструкция |
| 3. | Канализационная насосная станция (КНС-2) | село Кинель-Черкассы, по ул. Калинина | производительность – до 350 куб.м/сут | реконструкция |
| 4. | Канализационная насосная станция (КНС-3) | село Кинель-Черкассы, по ул. Новая | производительность – до 100 куб.м/сут | реконструкция |
| 5. | Канализационная насосная станция | село Кинель-Черкассы, по ул. Самарская | производительность – до 180 куб.м/сут | строительство |
| 6. | Сети канализации | село Кинель-Черкассы, в том числе: |  | строительство |
|  |  | по ул. Шоссейная, Коммунистическая, Чапаевская, Красноармейская, Крестьянская, Одесская, Ростовская, Пензенская, Саратовская, Нагорная, Овражная, Комсомольская, Хальзова, Северная, Смоленская, Школьная, Бардина, Вишнёва, Фестивальная, Лунная | 0,7 |  |
|  |  | по ул. Комсомольская | К – 1,89 |  |
|  |  | по ул. Космонавтов и ул. Новая | К – 3,5 |  |
|  |  | по ул. Писоцкого | К – 1,405 |  |
|  |  | на площадке № 1 | К-4,79 К-3,72 НК-0,77 |  |
|  |  | на площадке № 2 | К-2,0 |  |
|  |  | на площадке № 3 | К-1,43 |  |
|  |  | на площадке № 4 | К-3,32 |  |
|  |  | на площадке № 5 | К-3,54 НК-0,876 |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоотведения представлены ниже в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоотведения до 2033 года.

| № | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № площадки) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | село Кинель-Черкассы, в южной части | строительство | 44 072 |
| 2. | Канализационная насосная станция (КНС-1) | село Кинель-Черкассы, по ул. Крестьянская | реконструкция | 2144 |
| 3. | Канализационная насосная станция (КНС-2) | село Кинель-Черкассы, по ул. Калинина | реконструкция | 3335 |
| 4. | Канализационная насосная станция (КНС-3) | село Кинель-Черкассы, по ул. Новая | реконструкция | 953 |
| 5. | Канализационная насосная станция | село Кинель-Черкассы, по ул. Самарская | строительство | 5145 |
| 6. | Сети канализации | село Кинель-Черкассы, в том числе: | строительство |  |
|  |  | по ул. Шоссейная, Коммунистическая, Чапаевская, Красноармейская, Крестьянская, Одесская, Ростовская, Пензенская, Саратовская, Нагорная, Овражная, Комсомольская, Хальзова, Северная, Смоленская, Школьная, Бардина, Вишнёва, Фестивальная, Лунная |  | 2100 |
|  |  | по ул. Комсомольская |  | 5670 |
|  |  | по ул. Космонавтов и ул. Новая |  | 10500 |
|  |  | по ул. Писоцкого |  | 4215 |
|  |  | на площадке № 1 |  | 27840 |
|  |  | на площадке № 2 |  | 6000 |
|  |  | на площадке № 3 |  | 4290 |
|  |  | на площадке № 4 |  | 9960 |
|  |  | на площадке № 5 |  | 13248 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоотведения, общая сумма капитальных вложений  до 2033 года составит 139 472,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2014-2018 года – 54 576,0 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2033 года – 84 896,0 тыс. рублей.

5.3. Система теплоснабжения сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе теплоснабжения с.п. Кинель-Черкассы, а также для теплоснабжения потребителей в перспективной застройке генеральным планом сельского поселения планируется следующие:

- для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения;

- в целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

- в автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования;

- тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции;

- весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

На текущий период времени в сельском поселении Кинель-Черкассы инвестиционных проектов в области теплоснабжения не разработано. Инвестиции в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения до 2033 года не предусмотрены.

6. Организация реализации проектов программы с. п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.

6.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.

Капитальные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы до 2033 года составят 544 222,17 тыс.  рублей, в том числе на первом этапе в период 2016-2020 года – 139 942,83 тыс. рублей и на втором этапе в период до 2033 года – 404 279,33 тыс. рублей.

Таблица 6.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. руб.

| Показатель | Сумма | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в т.ч. | 485912,53 | 13883,22 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 | 27766,43 |
| по системе водоснабжения | 273672,53 | 7819,22 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 | 15638,43 |
| по системе водоотведения | 212240 | 6064,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 | 12128,00 |
| Непредвиденные расходы | 48591,20 | 1388,32 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 | 2776,64 |
| Управление ПКРСКИ | 9718,27 | 277,66 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 | 555,33 |
| Итого затраты | 544222,17 | 15549,20 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 | 31098,41 |

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района. Дополнительно были учтены:

непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

затраты на управление ПКРСКИ, в размере 2% от величины капитальных затрат.

Соответственно при анализе источников инвестиций ПКРСКИ необходимо рассматривать все возможные варианты привлечения средств.

6.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской области не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов  строительство  и  (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергетические ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной  надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Кинель-Черкассы, при разработке ПКРСКИ, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице  6.2.  Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица 6.2. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, | Доля, % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Самарской области | 54421,52 | 10 | 1554,92 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 | 3109,8 |
| Бюджет муниципального района Кинель-Черкасский | 16326,95 | 3 | 466,48 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 | 933,0 |
| Бюджет сельского поселения | 5442,32 | 1 | 155,49 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| Фонд энергосбережения | 5442,32 | 1 | 155,49 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| Заемные средства | 136055,52 | 25 | 3887,30 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 | 7774,6 |
| Энергосервисные компании | 326533,01 | 60 | 9329,52 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 | 18659,0 |
| ИТОГО | 544222 | 100 | 15549,20 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 | 31098,4 |

6.3. Совершенствование бюджетного финансирования программы.

Бюджетное финансирование ПКРСКИ должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с. п. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский и бюджетов района и области;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств,

- рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (на всех уровнях бюджета) реализации мероприятий ПКРСКИ, привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном бюджете и бюджетах сельского поселения статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10% средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10% средств областного и местных бюджетов, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ;

- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло-  и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету района и бюджетам поселений специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме  комплексного  развития  систем коммунальной инфраструктуры Кинель-Черкасского муниципального  района»  с  выделением  в  ней статей:

В доходной части:

Получение средств по кредитам и займам;

- Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения;

- Экономия средств от реализации мероприятий Программы;

В расходной части:

- затраты на реализацию Программы;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования Программы, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумуляции экономии от Программы.

Для определения и последующей формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования.

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница планового и фактического объема дотаций и определяется следующими факторами:

- эффектом, полученным от реализации Программы;

- погодными условиям;

- демографическими изменениями;

- прочими факторами.

Механизмы финансового контроля Программы.

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием Программы необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и сельского поселения, а так же в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

- Данным службам должны вменятся следующие функции:

повышение эффективности управления финансами ЖКХ;

- снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие разрывов  в финансировании мероприятий;

- финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным направлениям.

Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначный контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий Программы от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам района и поселения.

6.4. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кинель-Черкассы.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кинель-Черкассы заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности. Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса с.п. Кинель-Черкассы. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития с.п. Кинель-Черкассы и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организации коммунального комплекса. Оценка деятельности организации коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организации коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией с.п. Кинель-Черкассы, организацией коммунального комплекса и кредитными и финансовыми организациями на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап – 2014 – 2018 гг., второй этап – до 2033 г.

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ энергоснабжающей организацией. Для целей согласования инвестиционных программ с планами развития с.п. Кинель-Черкассы, настоящая Программа должна быть предоставлена  данной организации, в том числе корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией с.п. Кинель-Черкассы, соответствующей организацией коммунального комплекса и финансовыми организациями. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).

3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (в первую очередь на питьевую воду, отведение сточных вод (вывоз ЖБО), тепловую энергию) с.п. Кинель-Черкассы на несколько лет.

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования следующих групп мероприятий инвестиционной программы:

- для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет). Финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия.

- для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (надбавок к тарифам) (свыше 4 лет). Финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

4) Реформирование системы применения предельных индексов изменения тарифов (с учетом надбавок к тарифам).

Как уже отмечалось, существующая практика тарифного регулирования фактически сводится к индексации действующих тарифов на величину предельного индекса (или величину, близкую к ней). Однако данный подход является препятствием на пути реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, он не стимулирует организации коммунального комплекса к развитию эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры, финансирование которого осуществляется по остаточному принципу. Необходимо выделение из величины предельного индекса составляющей, приходящейся на тариф (без учета инвестиционной составляющей), и составляющей, приходящейся на надбавку к тарифу (инвестиционную составляющую). При этом такое разделение должно осуществляться вне зависимости от наличия инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ключевым в данном случае становится принцип – финансирование деятельности организации коммунального комплекса не может осуществляться в одинаковом размере как при наличии, так и при отсутствии инвестиционной программы. Инвестиционная программа является механизмом обоснования дополнительного финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Применение такого принципа, ресурсоснабжающей организации позволяет получить гарантированный источник финансирования инвестиционной программы, который не может быть направлен на финансирование текущей производственной деятельности. В условиях с.п. Кинель-Черкассы развитие систем коммунальной инфраструктуры должно стать таким же полноценным видом деятельности организаций коммунального комплекса, как и обеспечение товарами и услугами существующих потребителей.

5) Имущественные отношения между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления Кинель-Черкасского района и с.п. Кинель-Черкассы должны определяться исходя из одной из основных целей деятельности таких организаций – развитие систем коммунальной инфраструктуры. Учитывая существующие имущественные отношения, а также то, что в необходимом объеме развитие систем коммунальной инфраструктуры с.п. Кинель-Черкассы не может быть обеспечено только за счет внебюджетных источников (в условиях ограничения по доступности товаров и услуг для потребителей), представляются возможными следующие механизмы:

- докапитализация (с последующим разделением капитала между Кинель-Черкасским районом и с.п. Кинель-Черкассы) действующих организаций коммунального комплекса посредством внесения в уставной капитал средств из бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Кинель-Черкассы, которые впоследствии направляются на реализацию инвестиционной программы. В этом случае происходит соразмерное увеличение доли района и муниципального образования в капитале организаций;

- непосредственное инвестирование средств бюджетов Кинель-Черкасского района и с.п. Кинель-Черкассы в строительство систем коммунальной инфраструктуры с последующей передачей объектов организациям коммунального комплекса в аренду.

Второй вариант имеет несколько ограничений: при такой схеме затрудняется привлечение финансирования из внебюджетных источников, становится сложной реализация мероприятий по модернизации уже существующих объектов и сооружений. Исходя из этого в качестве приоритетного может рассматриваться первый вариант.

Реализация Программы.

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района Самарской области.

Основными функциями Администрации с.п. Кинель-Черкассы по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Кинель-Черкассы, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Кинель-Черкассы по вопросам заключения договоров на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации сельского поселения и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации с.п. Кинель-Черкассы.

В рамках осуществляемых функций Администрация с.п. Кинель-Черкассы подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией с.п. Кинель-Черкассы формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

В области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Система нормативно-правового обеспечения Программы.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативно-правовых документов по с.п. Кинель-Черкассы, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, их значения и порядок проведения оценки;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с.п. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского муниципального района и бюджетов района и области;

- Создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- Создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных Программой.

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности программы.

Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

1. Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:

отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

Индизм. =

или

Индизм. =

где Индизм –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

2. Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Программы (6 ед.).

Удельные веса индикаторов:

- обеспечение индекса нового строительства тепловых источников – 0,19;

- обеспечение индекса замены котельного оборудования – 0,18;

- обеспечение индекса установки приборов учета – 0,16;

- обеспечение индекса нового строительства водяных сетей – 0,18;

- обеспечение индекса нового строительства водопроводных насосных станций – 0,19.